Содержание

Раздел 1. Общие положения……………………………………………………………………3

Раздел2. Общая характеристика образовательной программы .........……………………5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника .......................5

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции…………………………………………...………………. ……..……..6

4.2. Профессиональные компетенции………………………………………………...………… 9

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1. Учебный план………………………………………………………………....25

5.2. Календарный учебный график …... ……………………………...………27

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1.Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы......29

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы ………    36

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы…………………………………………………........                     37

Раздел 7. Разработчики основной образовательной программы……......…                      37

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Программы профессиональных модулей.

Приложение I.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. ………………….38

Приложение I.2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта» ...………………………………………………………55

Приложение I.3. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей ...………………………………………………...72

- Программы учебных дисциплин.

Приложение II.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Электротехника ………………………………………………………………………………                              90

Приложение II.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Охрана труда …………………………………………………………………………………………...           99

Приложение II.3. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Материаловедение ………………………………………………………………………......                                   107

Приложение II.4. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности …………………………………………………….........                          114

Приложение II.5. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05.    Физическая культура ………………………………………………………………………….................… 124

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) разработана в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 9 декабря 2016 г. № 1581 (далее - ФГОС СПО).

Содержание СПО по профессии определяется образовательной организацией с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

Отличительной особенностью настоящей основной образовательной программы является её соответствие положениям теории структуры профессионального образования, обеспечивающей системное формирование профессиональных качеств выпускника, деятельностному подходу к формированию общих и профессиональных компетенций, профессиональных действий, умений и знаний.

- Задачи основной образовательной программы: создание учебных условий для эффективного, современного, отвечающего мировым трендам развития профессионального образования и потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечающего запросам в профессиональном и личном развитии личности учащегося. Программа разработана на основе профессионального стандарта, утвержденного приказом  Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н  «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции   Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055);

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ОПОП.

# Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Профессиональная деятельность выпускника по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей включает в себя диагностирование, обслуживание и ремонт современных автомобилей в соответствии с регламентами и технологической документацией. Область профессиональной деятельности выпускников – техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются автотранспортные средства, технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта.

Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса автомобильного транспорта и ориентирован на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве слесарей по ремонту автомобилей различной специализации. При разработке рабочей программы учитывалось потребность регионального рынка труда. Содержание подготовки выпускников ориентировалось к требованиям работодателей и их объединений. Профессиональный рост студента возможен при участии в движениях «Молодые профессионалы» и конкурсах профессионального мастерства.

Возможности продолжения обучения:

- профессиональный рост выпускника предполагает его продолжение обучения по программам дополнительного образования в техникуме;

- повышение уровня профессионального образования в среднем профессиональном образовании связано с освоением профильных специальностей. Например, специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);

- Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности СПО»

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44800);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности) (ред.15.12.2014);

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (ред.17.11.2017)

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) ( ред.18.08.2016);

- Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 №06-156 «Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»

- Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055);

# Требования к поступающим на программу

Условия поступления на программу.

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов:

- аттестат о среднем общем образовании/основном общем образовании;

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:

слесарь по ремонту автомобилей;

водитель автомобиля.

Форма обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4248 академических часов

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев.

Учебный год начинается 1 сентября. Максимальная нагрузка 36 часов в неделю. В учебном  плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект  выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя истории (10 час) и физики (10 час) и должен быть представлен в виде завершенного проекта.

Общеобразовательный цикл включает 18 учебных дисциплин, из них -3 по профилю обучения. В учебный план включены учебные дисциплины по выбору обучающихся. На самостоятельную работу отведено 132 часа.

Дополнительные учебные дисциплины

|  | Учебные дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Астрономия | 40 |
| 2 | Основы проектной деятельности | 40 |
| 3 | Технология поиска работы | 40 |
| 4 | Деловая культура/ История родного края | 40 |
| 5 | Индивидуальный проект | 20 |
|  | итого | 180 |

Профессиональный цикл.

Профессиональный цикл определен тремя модулями. Часы вариативной части распределены между профессиональными модулями без внесения дополнительных учебных дисциплин, что позволит более качественно изучить профессиональные модули и подготовиться к демонстрационному экзамену. Программы профессиональных модулей содержат дополнительные темы и задания, позволяющие подготовить студентов к участию  в Чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Задания демонстрационного экзамена разрабатываются с учетом компетенций, связанные с Чемпионатом «Молодые профессионалы».

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на учебную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии  ( 108 часов на общеобразовательную подготовку и 108 часов на профессиональные циклы).

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Математика», «Русский язык», «Физика», «Информатика», «Обществознание».

По профессиональны циклам студенты сдают 4 экзамена  и 3 экзамена по модулям.

Государственная итоговая аттестация.

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО.

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.

ВКР выполняется в следующих видах:  выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная  работы в виде демонстрационного экзамена (защита ВКР в виде ДЭ)

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

| Наименования основных видов деятельности | Наименования профессиональных модулей | Сочетания квалификаций |
| --- | --- | --- |
|  |  | Слесарь по ремонту автомобилей ↔ Водитель автомобиля |
| Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля | Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля | осваивается |
| Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации | Техническое обслуживание автотранспорта | осваивается |
| Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации | Текущий ремонт различных типов автомобилей | осваивается |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структура плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Умения: описывать значимость своей профессии |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, традиционных общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предприниматель-скую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

4.2. Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля | ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей | Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике |
|  |  | Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию |
|  |  | Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками |
|  |  | Практический опыт: Проверка технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной поездки) |
|  |  | Умения: Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его движении |
|  |  | Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП |
|  |  | Практический опыт: Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по внешним признакам |
|  |  | Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей |
|  |  | Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов |
|  |  | Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей |
|  |  | Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, запускать двигатель, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, диагностируемые параметры работы двигателей, методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей и способы их выявления при инструментальной диагностике. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики автомобильных двигателей |
|  |  | Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей |
|  |  | Знания: Основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений |
|  |  | Практический опыт: Оформление диагностической карты автомобиля |
|  |  | Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля |
|  |  | Знания: Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей |
|  | ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей | Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам. |
|  |  | Умения: Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей |
|  |  | Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и электронных систем автомобилей. Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины |
|  |  | Практический опыт: Проведение инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей |
|  |  | Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. Пользоваться измерительными приборами |
|  |  | Знания: Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами |
|  |  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей |
|  |  | Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы о неисправностях электрических и электронных систем автомобилей |
|  |  | Знания: Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей |
|  | ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий | Практический опыт: Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним признакам |
|  |  | Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей |
|  |  | Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки |
|  |  | Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий |
|  |  | Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной диагностике, порядок проведения и технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий |
|  |  | Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику трансмиссий, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять неисправности агрегатов трансмиссий, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей |
|  |  | Знания: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их признаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных трансмиссий, предельные значения диагностируемых параметров |
|  | ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей | Практический опыт: Диагностика технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей по внешним признакам |
|  |  | Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей |
|  |  | Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки |
|  |  | Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей |
|  |  | Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  |  | Знания: Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей |
|  |  | Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять неисправности ходовой части и механизмов управления автомобилей |
|  |  | Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов управления автомобилей |
|  | ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ | Практический опыт: Общая органолептическая диагностика технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей по внешним признакам |
|  |  | Умения: Оценивать по внешним признакам состояние кузовов, кабин и платформ, выявлять признаки отклонений от нормального технического состояния, визуально оценивать состояние соединений деталей, лакокрасочного покрытия, делать на их основе прогноз возможных неисправностей |
|  |  | Знания: Устройство, технические параметры исправного состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей, неисправности и их признаки, требования к качеству соединений деталей кузовов, кабин и платформ, требования к состоянию лакокрасочных покрытий |
|  |  | Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей |
|  |  | Умения: Диагностировать техническое состояние кузовов, кабин и платформ автомобилей, проводить измерения геометрии кузовов. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  |  | Знания: Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и работа средств диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей. Технологии и порядок проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
|  |  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей |
|  |  | Умения: Интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин и платформ автомобилей, принимать решения о необходимости и целесообразности ремонта и способах устранения выявленных неисправностей, дефектов и повреждений |
|  |  | Знания: Дефекты, повреждения и неисправности кузовов, кабин и платформ автомобилей. Предельные величины отклонений параметров кузовов, кабин и платформ автомобилей |
| Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации | ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей | Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание |
|  |  | Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию |
|  |  | Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками |
|  |  | Практический опыт: Перегон автомобиля в зону технического обслуживания |
|  |  | Умения: Управлять автомобилем |
|  |  | Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой помощи при ДТП |
|  |  | Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей |
|  |  | Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, замене деталей и расходных материалов, проведению необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения |
|  |  | Знания: Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов |
|  |  | Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации |
|  |  | Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе |
|  |  | Знания: Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей |
|  | ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей | Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей |
|  |  | Умения: Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными приборами. Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания: проверке состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявлению и замена неисправных |
|  |  | Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. Устройство и принцип действия электрических и электронных систем автомобилей, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами |
|  | ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий | Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий |
|  |  | Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания: проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: Устройства и принципы действия автомобильных трансмиссий, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  | ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей | Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и механизмов управления автомобилей |
|  |  | Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания: проверке состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: Устройство и принцип действия ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  | ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов | Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных кузовов |
|  |  | Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания: проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения |
|  |  | Знания: Устройства автомобильных кузовов, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Области применения материалов. Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов |
| Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации | ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта |
|  |  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование |
|  |  | Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования |
|  |  | Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей |
|  |  | Знания: Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структура каталогов деталей |
|  |  | Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами |
|  |  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ |
|  |  | Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  |  | Практический опыт: Ремонт деталей систем и механизмов двигателя |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, причины и способы их устранения. Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии контроля технического состояния деталей. Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Практический опыт: Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта |
|  |  | Умения: Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя |
|  |  | Знания: Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. Технология выполнения регулировок двигателя. Оборудование и технология испытания двигателей |
|  | ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. |
|  |  | Умения: Пользоваться измерительными приборами |
|  |  | Знания: Устройство и принцип действия электрических машин. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем. Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и электронных систем. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования |
|  |  | Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем автомобиля, их замена |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. |
|  |  | Знания: Устройство, расположение приборов электрооборудования, приборов электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. |
|  |  | Практический опыт: Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим инструментом и приборами. |
|  |  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных систем |
|  |  | Знания: Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы их устранения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов. |
|  |  | Практический опыт: Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрических и электронных систем. Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. |
|  |  | Знания: Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов. |
|  |  | Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем |
|  |  | Умения: Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем |
|  |  | Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля. Технология выполнения регулировок и проверки электрических и электронных систем. |
|  | ПК3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. |
|  |  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование |
|  |  | Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Назначение и взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. |
|  |  | Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  |  | Знания: Технологические процессы разборки-сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и механизмов. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структура каталогов деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами |
|  |  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ |
|  |  | Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Технологические требования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов |
|  |  | Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали автомобильных трансмиссий. Разбирать и собирать механизмы и узлы трансмиссий. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование |
|  |  | Знания: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, их причины и способы устранения. Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования для контроля деталей |
|  |  | Практический опыт: Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий после ремонта |
|  |  | Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы автомобильных трансмиссий |
|  |  | Знания: Технические условия на регулировку и испытания автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии. Оборудование и технологию испытания автомобильных трансмиссий |
|  | ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта |
|  |  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Проверять комплектность ходовой части и механизмов управления автомобилей |
|  |  | Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и механизмов рулевого управления. Назначение и взаимодействие узлов ходовой части и механизмов управления. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования |
|  |  | Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой части и систем управления. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные неисправности систем управления и способы их устранения. Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами |
|  |  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  |  | Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности ходовой части и систем управления автомобиля. Технологические требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и параметрам систем управления автомобиля и ходовой части. Порядок работы и использования контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов |
|  |  | Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали ходовой части и систем управления. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование |
|  |  | Знания: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные неисправности систем управления и способы их устранения. Способы ремонта и восстановления узлов и деталей ходовой части. Способы ремонта систем управления и их узлов. Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования контроля деталей |
|  |  | Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей |
|  |  | Умения: Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей |
|  |  | Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технология выполнения регулировок узлов ходовой части и контроля технического состояния систем управления автомобилей |
|  | ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. | Практический опыт: Подготовка кузова к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта |
|  |  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных кузовов и кабин. Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов |
|  |  | Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена элементов кузова, кабины, платформы |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, платформы. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: Технологические процессы разборки-сборки кузова, кабины платформы. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  |  | Практический опыт: Проведение технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования |
|  |  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров кузова с применением контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструментов |
|  |  | Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей. Технологические требования к контролю деталей и состоянию кузовов. Порядок работы и использования контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов |
|  |  | Практический опыт: Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля |
|  |  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова автомобиля. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Применять оборудование для ремонта кузова и его деталей. Выбирать и использовать специальный инструмент и приспособления |
|  |  | Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и восстановления кузовов, кабин и его деталей. Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования к контролю деталей |
|  |  | Практический опыт: Окраска кузова и деталей кузова автомобиля |
|  |  | Умения: Определять основные свойства лакокрасочных материалов по маркам. Выбирать лакокрасочные материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Использовать оборудование для окраски кузова автомобиля. Определять дефекты лакокрасочного покрытия и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Применять оборудование для окраски кузова и его деталей. Выбирать и использовать оборудование, инструменты и материалы для технологических операций окраски кузова автомобиля |
|  |  | Знания: Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей. Способы ремонта и восстановления лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Специальные технологии окраски. Оборудование и материалы для ремонта. Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. Области применения материалов. Технологические процессы окраски кузова автомобиля. Характеристики и порядок использования специального оборудования для окраски. Требования к контролю лакокрасочного покрытия |
|  |  | Практический опыт: Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин |
|  |  | Умения: Регулировать установку элементов кузовов и кабин в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку узлов. Проводить проверку размеров. Проводить качество лакокрасочного покрытия |
|  |  | Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и восстановления кузовов, кабин и их деталей. Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования к контролю деталей |

# .Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ

  - Спецификация профессиональных компетенций

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин.

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного Раздела ПМ.

# Вид деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля.

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля.

Спецификация 1.1.

| ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Приемка и подготовка автомобиля к диагностике | Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию | Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками | Автомобиль, компьютер с необходимым программным обеспечением, лампа переносная, одноразовые чехлы (на сиденья, рулевое колесо и рукоятку КПП) |
| Проверка технического состояния | Управлять автомобилем, выявлять признаки | Правила дорожного движения и безопасного вождения | Учебный автомобиль, учебная площадка, |
| автомобиля в движении (выполнение пробной поездки) | неисправностей автомобиля при его движении | автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП | комплект учебно- методических материалов для подготовки водителей |
| Общая | Выявлять по внешним | Устройство и принцип | Автомобиль с |
| органолептическая | признакам отклонения | действия систем и | рабочим |
| диагностика | от нормального | механизмов двигателя, | двигателем, |
| автомобильных | технического | регулировки и | подъемник, лампа |
| двигателей по | состояния двигателя, | технические | переносная |
| внешним | делать на их основе | параметры исправного |  |
| признакам | прогноз возможных | состояния двигателей, |  |
|  | неисправностей | основные внешние |  |
|  |  | признаки |  |
|  |  | неисправностей |  |
|  |  | автомобильных |  |
|  |  | двигателей различных |  |
|  |  | типов |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и принцип | Автомобиль с |
| инструментальной | диагностики, | действия систем и | рабочим |
| диагностики | выбирать | механизмов двигателя, | двигателем, |
| автомобильных | необходимое | диагностируемые | диагностическое |
| двигателей | диагностическое | параметры работы | оборудование и |
|  | оборудование и | двигателей, методы | инструменты |
|  | инструмент, запускать | инструментальной | (мотор-тестер, |
|  | двигатель, | диагностики | система |
|  | подключать и | двигателей, | компьютерной |
|  | использовать | диагностическое | диагностики с |
|  | диагностическое | оборудование для | необходимым |
|  | оборудование, | автомобильных | программным |
|  | выбирать и | двигателей, их | обеспечением, |
|  | использовать | возможности и | мультиметр), |
|  | программы | технические | комплект |
|  | диагностики, | характеристики, | оборудования для |
|  | проводить | оборудование | измерения |
|  | диагностику | коммутации. Основные | давления в |
|  | двигателей. | неисправности | системе смазки и |
|  | Соблюдать | двигателей и способы | системе питания, |
|  | безопасные условия | их выявления при | тумба |
|  | труда в | инструментальной | инструментальная, |
|  | профессиональной | диагностике. | лампа переносная. |
|  | деятельности. | Знать правила техники |  |
|  |  | безопасности и охраны |  |
|  |  | труда в профессиональной деятельности. |  |
| Оценка | Использовать | Основные | Автомобиль с |
| результатов | технологическую | неисправности | рабочим |
| диагностики | документацию на | автомобильных | двигателем, |
| автомобильных | диагностику | двигателей, их | компьютер с |
| двигателей | двигателей, | признаки, причины и | необходимым |
|  | соблюдать | способы устранения. | программным |
|  | регламенты | Коды неисправностей, | обеспечением и |
|  | диагностических | диаграммы работы | доступом к сети |
|  | работ, | электронного контроля | Интернет, принтер |
|  | рекомендованные | работы автомобильных |  |
|  | автопроизводителями. | двигателей, |  |
|  | Читать и | предельные величины |  |
|  | интерпретировать | износов их деталей и |  |
|  | данные, полученные в | сопряжений |  |
|  | ходе диагностики. |  |  |
|  | Определять по |  |  |
|  | результатам |  |  |
|  | диагностических |  |  |
|  | процедур |  |  |
|  | неисправности |  |  |
|  | механизмов и систем |  |  |
|  | автомобильных |  |  |
|  | двигателей, оценивать |  |  |
|  | остаточный ресурс |  |  |
|  | отдельных наиболее |  |  |
|  | изнашиваемых |  |  |
|  | деталей, принимать |  |  |
|  | решения о |  |  |
|  | необходимости |  |  |
|  | ремонта и способах |  |  |
|  | устранения |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | неисправностей. |  |  |
| Оформление | Применять | Технические | автомобиль с |
| диагностической | информационно- | документы на приёмку | рабочим |
| карты автомобиля | коммуникационные | автомобиля в | двигателем, |
|  | технологии при | технический сервис. | компьютер с |
|  | составлении отчетной | Содержание | необходимым |
|  | документации по | диагностической карты | программным |
|  | диагностике | автомобиля, | обеспечением и с |
|  | двигателей. Заполнять | технические термины, | доступом к сети |
|  | форму | типовые | Интернет, принтер |
|  | диагностической | неисправности. |  |  |
|  | карты автомобиля. | Информационные |  |  |
|  | Формулировать | программы |  |  |
|  | заключение о | технической |  |  |
|  | техническом | документации | по |  |
|  | состоянии автомобиля | диагностике |  |  |
|  |  | автомобилей |  |  |

Спецификация 1.2.

| ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Диагностика | Измерять параметры | Основные положения | Автомобиль |
| технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам | электрических цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения | электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования |  |
|  | от нормального | автомобилей. |  |
|  | технического | Устройство и |  |
|  | состояния приборов | конструктивные |  |
|  | электрооборудования | особенности |  |
|  | автомобилей и делать | элементов |  |
|  | прогноз возможных | электрических и |  |
|  | неисправностей. | электронных систем |  |
|  |  | автомобилей. |  |
|  |  | Технические |  |
|  |  | параметры исправного |  |
|  |  | состояния приборов |  |
|  |  | электрооборудования |  |
|  |  | автомобилей, |  |
|  |  | неисправности |  |
|  |  | приборов и систем |  |
|  |  | электрооборудования, |  |
|  |  | их признаки и |  |
|  |  | причины. |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и работа | Автомобиль, |
| инструментальной и | диагностики, выбирать | электрических и | диагностическое |
| компьютерной | необходимое | электронных систем | оборудование и |
| диагностики | диагностическое | автомобилей, | инструменты, |
| технического | оборудование и | номенклатура и | стенд для |
| состояния | инструмент, | порядок | проверки |
| электрических и | подключать | использования | стартера и |
| электронных систем | диагностическое | диагностического | генератора, |
| автомобилей | оборудование для | оборудования, | пускозарядное |
|  | определения | технологии | устройство, |
|  | технического | проведения | ареометр, вилка |
|  | состояния | диагностики | нагрузочная, |
|  | электрических и | технического | клещи |
|  | электронных систем | состояния | токосъемные. |
|  | автомобилей, | электрических и |  |
|  | проводить | электронных систем |  |
|  | инструментальную | автомобилей, |  |
|  | диагностику | основные |  |
|  | технического | неисправности |  |
|  | состояния | электрооборудования, |  |
|  | электрических и | их причины и |  |
|  | электронных систем | признаки. |  |
|  | автомобилей. | Меры безопасности |  |
|  | Пользоваться | при работе с |  |
|  | измерительными | электрооборудованием |  |
|  | приборами | и электрическими |  |
|  |  | инструментами |  |
| Оценка результатов | Читать и | Неисправности | Автомобиль, |
| диагностики | интерпретировать | электрических и | компьютер с |
| технического | данные, полученные в | электронных систем, | необходимым |
| состояния | ходе диагностики, | их признаки и | программным |
| электрических и | делать выводы, | способы выявления по | обеспечением и |
| электронных систем | определять по | результатам | доступом к сети |
| автомобилей | результатам | органолептической и | Интернет, |
|  | диагностических | инструментальной | принтер |
|  | процедур | диагностики, |  |
|  | неисправности | методики определения |  |
|  | электрических и | неисправностей на |  |
|  | электронных систем | основе кодов |  |
|  | автомобилей | неисправностей, |  |
|  |  | диаграмм работы |  |
|  |  | электронного |  |
|  |  | контроля работы |  |
|  |  | электрических и |  |
|  |  | электронных систем |  |
|  |  | автомобилей |  |

Спецификация 1.3.

| ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Диагностика | Выявлять по | Устройство, работу, | Автомобиль, |
| технического | внешним признакам | регулировки, технические | подъемник, |
| состояния | отклонения от | параметры исправного | лампа |
| автомобильных | нормального | состояния автомобильных | переносная |
| трансмиссий по | технического | трансмиссий, |  |
| внешним | состояния | неисправности агрегатов |  |
| признакам | автомобильных | трансмиссии и их признаки. |  |
|  | трансмиссий, делать |  |  |
|  | на их основе прогноз |  |  |
|  | возможных |  |  |
|  | неисправностей |  |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и принцип | Автомобиль, |
| инструментальной | диагностики, | действия, диагностируемые | подъемник, |
| диагностики | выбирать | параметры агрегатов | лампа |
| технического | необходимое | трансмиссий, методы | переносная, |
| состояния | диагностическое | инструментальной | тумба |
| автомобильных | оборудование и | диагностики трансмиссий, | инструменталь |
| трансмиссий | инструмент, | диагностическое | ная, комплект |
|  | подключать и | оборудование, их | оборудования |
|  | использовать | возможности и технические | для замера |
|  | диагностическое | характеристики, | давления масла |
|  | оборудование, | оборудование коммутации. | в АКПП, |
|  | выбирать и | Основные неисправности | стетоскоп, |
|  | использовать | агрегатов трансмиссии и | эндоскоп |
|  | программы | способы их выявления при |  |
|  | диагностики, | инструментальной |  |
|  | проводить | диагностике, порядок |  |
|  | диагностику | проведения и |  |
|  | агрегатов | технологические |  |
|  | трансмиссии. | требования к диагностике |  |
|  | Соблюдать | технического состояния |  |
|  | безопасные условия | автомобильных |  |
|  | труда в | трансмиссий, допустимые |  |
|  | профессиональной | величины проверяемых |  |
|  | деятельности. | параметров. |  |
|  |  | Знать правила техники |  |
|  |  | безопасности и охраны |  |
|  |  | труда в профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
| Оценка | Использовать | Основные неисправности | Автомобиль, |
| результатов | технологическую | автомобильных | компьютер с |
| диагностики | документацию на | трансмиссий, их признаки, | необходимым |
| технического | диагностику | причины и способы | программным |
| состояния | трансмиссий, | устранения. Коды | обеспечением |
| автомобильных | соблюдать | неисправностей, диаграммы | и доступом к |
| трансмиссий | регламенты | работы электронного | сети Интернет, |
|  | диагностических | контроля работы | принтер |
|  | работ, | автомобильных |  |
|  | рекомендованные | трансмиссий, предельные |  |
|  | автопроизводителям | значения диагностируемых |  |
|  | и, Читать и | параметров |  |
|  | интерпретировать |  |  |
|  | данные, полученные |  |  |
|  | в ходе диагностики. |  |  |
|  | Определять по |  |  |
|  | результатам |  |  |
|  | диагностических |  |  |
|  | процедур |  |  |
|  | неисправности |  |  |
|  | агрегатов |  |  |
|  | трансмиссий, |  |  |
|  | принимать решения |  |  |
|  | о необходимости |  |  |
|  | ремонта и способах |  |  |
|  | устранения |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | неисправностей |  |  |

Спецификация 1.4.

| 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Диагностика | Выявлять по | Устройство, работа, | Автомобиль, |
| технического | внешним признакам | регулировки, | подъемник, лампа |
| состояния ходовой | отклонения от | технические | переносная, |
| части и механизмов | нормального | параметры | тележка |
| управления | технического | исправного | инструментальная |
| автомобилей по | состояния ходовой | состояния ходовой |  |
| внешним признакам | части и механизмов | части и механизмов |  |
|  | управления | управления |  |
|  | автомобилей, делать | автомобилей, |  |
|  | на их основе | неисправности и их |  |
|  | прогноз возможных | признаки. |  |
|  | неисправностей. |  |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и | Автомобиль, |
| инструментальной | диагностики, | принцип действия | подъемник, лампа |
| диагностики | выбирать | элементов ходовой | переносная, |
| технического | необходимое | части и органов | тележка |
| состояния ходовой | диагностическое | управления | инструментальная, |
| части и механизмов | оборудование и | автомобилей, | стенд сход-развал, |
| управления | инструмент, | диагностируемые | вибростенд, |
| автомобилей | подключать и | параметры, методы | люфтомер, |
|  | использовать | инструментальной | шиномонтажный и |
|  | диагностическое | диагностики | балансировочный |
|  | оборудование, | ходовой части и | стенд |
|  | выбирать и | органов управления, |  |
|  | использовать | диагностическое |  |
|  | программы | оборудование, их |  |
|  | диагностики, | возможности и |  |
|  | проводить | технические |  |
|  | инструментальную | характеристики, |  |
|  | диагностику | оборудование |  |
|  | ходовой части и | коммутации. |  |
|  | механизмов | Основные |  |
|  | управления | неисправности |  |
|  | автомобилей. | ходовой части и |  |
|  | Соблюдать | органов управления, |  |
|  | безопасные условия | способы их |  |
|  | труда в | выявления при |  |
|  | профессиональной | инструментальной |  |
|  | деятельности. | диагностике. |  |
|  |  | Правила техники |  |
|  |  | безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
| Оценка результатов | Читать и | Коды | Автомобиль, |
| диагностики | интерпретировать | неисправностей, | компьютер с |
| технического | данные, полученные | диаграммы работы | необходимым |
| состояния ходовой | в ходе диагностики. | ходовой части и | программным |
| части и механизмов | Определять по | механизмов | обеспечением и |
| управления | результатам | управления | доступом к сети |
| автомобилей | диагностических | автомобилей. | Интернет, принтер |
|  | процедур | Предельные |  |
|  | неисправности | величины износов и |  |
|  | ходовой части и | регулировок |  |
|  | механизмов | ходовой части и |  |
|  | управления | механизмов |  |
|  | автомобилей | управления автомобилей |  |

Спецификация 1.5.

| ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Общая | Оценивать по | Устройство, | Автомобиль, |
| органолептическая | внешним признакам | технические | подъемник |
| диагностика | состояние кузовов, | параметры |  |
| технического | кабин и платформ, | исправного |  |
| состояния кузовов, | выявлять признаки | состояния кузовов, |  |
| кабин и платформ | отклонений от | кабин и платформ |  |
| автомобилей по | нормального | автомобилей, |  |
| внешним признакам | технического | неисправности и их |  |
|  | состояния, | признаки, |  |
|  | визуально оценивать | требования к |  |
|  | состояние | качеству соединений |  |
|  | соединений деталей, | деталей кузовов, |  |
|  | лакокрасочного | кабин и платформ, |  |
|  | покрытия, делать на | требования к |  |
|  | их основе прогноз | состоянию |  |
|  | возможных | лакокрасочных |  |
|  | неисправностей | покрытий |  |
| Проведение | Диагностировать | Геометрические | Автомобиль, |
| инструментальной | техническое | параметры | стапель, |
| диагностики | состояние кузовов, | автомобильных | электронная |
| технического | кабин и платформ | кузовов. Устройство | измерительная |
| состояния кузовов, | автомобилей, | и работу средств | система, |
| кабин и платформ | проводить | диагностирования | толщиномер, набор |
| автомобилей | измерения | кузовов, кабин и | щупов для |
|  | геометрии кузовов. | платформ | измерения зазоров |
|  | Соблюдать | автомобилей. | кузовных элементов |
|  | безопасные условия | Технологии и |  |
|  | труда в | порядок проведения |  |
|  | профессиональной | диагностики |  |
|  | деятельности. | технического |  |
|  |  | состояния кузовов, |  |
|  |  | кабин и платформ |  |
|  |  | автомобилей. |  |
|  |  | Правила техники |  |
|  |  | безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной деятельности. |  |
| Оценка результатов | Интерпретировать | Дефекты, | Автомобиль, |
| диагностики | данные, полученные | повреждения и | стапель, |
| технического | в ходе диагностики. | неисправности, | диагностический |
| состояния кузовов, | Определять по | кузовов, кабин и | сканер, компьютер |
| кабин и платформ | результатам | платформ | с необходимым |
| автомобилей | диагностических | автомобилей. | программным |
|  | процедур | Предельные | обеспечением и |
|  | неисправности, | величины | доступом к сети |
|  | дефекты и | отклонений | Интернет, принтер |
|  | повреждения | параметров кузовов, |  |
|  | кузовов, кабин и | кабин и платформ |  |
|  | платформ | автомобилей |  |
|  | автомобилей, |  |  |
|  | принимать решения |  |  |
|  | о необходимости и |  |  |
|  | целесообразности |  |  |
|  | ремонта и способах |  |  |
|  | устранения |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | неисправностей, |  |  |
|  | дефектов и |  |  |
|  | повреждений. |  |  |

# Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации.

ПМ 2. Техническое обслуживание автомобильного транспорта

Спецификация 2.1.

| ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Приём автомобиля | Принимать заказ на | Марки и модели | Автомобиль, ПК |
| на техническое | техническое | автомобилей, их | с ПО, принтер, |
| обслуживание | обслуживание | технические | лампа |
|  | автомобиля, | характеристики, | переносная, |
|  | проводить его | особенности | одноразовые |
|  | внешний осмотр, | конструкции и | чехлы на сиденья, |
|  | составлять | технического | рулевое колесо, |
|  | необходимую | обслуживания. | рукоятку КПП |
|  | приемочную | Технические |  |
|  | документацию. | документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками |  |
| Перегон автомобиля в зону технического обслуживания | Управлять автомобилем | Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой помощи при ДТП | Учебный автомобиль, учебная площадка, комплект учебно- методических материалов для подготовки водителей |
| Выполнение |  | Безопасного и | Устройство двигателей | Автомобиль, |
| регламентных |  | качественного | автомобилей, принцип | подъемник, |
| работ | по | выполнения | действия его | инструментальная |
| техническому |  | регламентных работ | механизмов и систем, | тележка, |
| обслуживанию |  | по разным видам | неисправности и | телескопическая |
| автомобильных |  | технического | способы их | стойка, бочка для |
| двигателей |  | обслуживания в | устранения, основные | слива и откачки |
|  |  | соответствии с | регулировки систем и | масла, набор |
|  |  | регламентом | механизмов двигателей | съемников для |
|  |  | автопроизводителя: | и технологии их | фильтров, набор |
|  |  | замена технических | выполнения, свойства | щупов |
|  |  | жидкостей, замена | технических |  |
|  |  | деталей и расходных | жидкостей. |  |
|  |  | материалов, | Перечни регламентных |  |
|  |  | проведение | работ, порядок и |  |
|  |  | необходимых | технологии их |  |
|  |  | регулировок и др. | проведения для разных |  |
|  |  | Использовать | видов технического |  |
|  |  | эксплуатационные | обслуживания. |  |
|  |  | материалы в | Особенности |  |
|  |  | профессиональной | регламентных работ |  |
|  |  | деятельности. | для автомобилей |  |
|  |  | Определять основные | различных марок. |  |
|  |  | свойства материалов | Основные свойства, |  |
|  |  | по маркам. Выбирать | классификацию, |  |
|  |  | материалы на основе | характеристики |  |
|  |  | анализа их свойств, | применяемых в |  |
|  |  | для конкретного | профессиональной |  |
|  |  | применения. | деятельности |  |
|  |  | материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. |  |
| Сдача автомобиля | Применять | Формы документации | Автомобиль, ПК |
| заказчику. | информационно- | по проведению | с ПО, принтер, |
| Оформление | коммуникационные | технического | лампа |
| технической | технологии при | обслуживания | переносная, |
| документации | составлении отчетной | автомобиля на |  |
|  | документации по | предприятии |  |
|  | проведению | технического сервиса, |  |
|  | технического | технические термины. |  |
|  | обслуживания | Информационные |  |
|  | автомобилей. | программы |  |
|  | Заполнять форму | технической |  |
|  | наряда на проведение | документации по |  |
|  | технического | техническому |  |
|  | обслуживания | обслуживанию |  |
|  | автомобиля. Заполнять | автомобилей |  |
|  | сервисную книжку. |  |  |
|  | Отчитываться перед |  |  |
|  | заказчиком о |  |  |
|  | выполненной работе |  |  |

Спецификация 2.2.

| ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Измерять | Основные положения | Автомобиль, |
| регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем | параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными | электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. Устройство и | диагностическое оборудование и инструменты: мотор-тестер, система |
| автомобилей | приборами. | принцип действия | компьютерной |
|  | Безопасное и | электрических и | диагностики с |
|  | качественное выполнение регламентных работ по разным видам | электронных систем автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. Перечни | необходимым программным обеспечением, мультиметр, осциллограф, стенд |
|  | технического | регламентных работ и | для проверки |
|  | обслуживания: | порядок их | стартера и |
|  | проверка состояния | проведения для | генератора, |
|  | элементов | разных видов | пускозарядное |
|  | электрических и | технического | устройство, |
|  | электронных | обслуживания. | ареометр, вилка |
|  | систем | Особенности | нагрузочная, клещи |
|  | автомобилей, | регламентных работ | токосъемные |
|  | выявление и замена | для автомобилей |  |
|  | неисправных | различных марок. |  |
|  |  | Меры безопасности |  |
|  |  | при работе с |  |
|  |  | электрооборудование |  |
|  |  | м и электрическими |  |
|  |  | инструментами. |  |

Спецификация 2.3.

| ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Безопасного и | Устройства и | Автомобиль, |
| регламентных | высококачественного | принципа действия | подъемник, лампа |
| работ | выполнения | автомобильных | переносная, тумба |
| технических | регламентных работ | трансмиссий, их | инструментальная, |
| обслуживаний | по разным видам | неисправностей и | комплект |
| автомобильных | технического | способов их | оборудования для |
| трансмиссий | обслуживания: | устранения. | замера давления |
|  | проверка состояния | Перечней | масла в АКПП, |
|  | автомобильных | регламентных работ | телескопическая |
|  | трансмиссий, | и порядка их | стойка, бочка для |
|  | выявление и замена | проведения для | слива и откачки |
|  | неисправных | разных видов | масла, масленый |
|  | элементов. | технического | нагнетатель, |
|  | Использовать | обслуживания. |  |
|  | эксплуатационные | Особенностей |  |
|  | материалы в | регламентных работ |  |
|  | профессиональной | для автомобилей |  |
|  | деятельности. | различных марок и |  |
|  | Выбирать материалы | моделей. |  |
|  | на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. | Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |

Спецификация 2.4.

| ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Безопасного и | Устройства и | Автомобиль, |
| регламентных работ | высококачественного | принципа действия | подъемник, |
| технических | выполнения | ходовой части и | инструментальная |
| обслуживаний | регламентных работ | механизмов | тележка, |
| ходовой части и | по разным видам | управления | телескопическая |
| механизмов | технического | автомобилей, их | стойка, стенд для |
| управления | обслуживания: | неисправностей и | регулировки сход- |
| автомобилей | проверка состояния | способов их | развал, компрессор, |
|  | ходовой части и | устранения. | шиномонтажный и |
|  | механизмов | Перечней | балансировочный |
|  | управления | регламентных работ | стенд |
|  | автомобилей, | и порядка их |  |
|  | выявление и замена | проведения для |  |
|  | неисправных | разных видов |  |
|  | элементов. | технического |  |
|  | Соблюдать | обслуживания. |  |
|  | безопасные условия | Особенностей |  |
|  | труда в | регламентных работ |  |
|  | профессиональной | для автомобилей |  |
|  | деятельности. | различных марок моделей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |  |

Спецификация 2.5.

| ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Безопасное и | Устройства | Автомобиль, пост |
| регламентных работ | качественное | автомобильных | мойки, |
| технических | выполнение | кузовов, их | инструментальная |
| обслуживаний | регламентных работ | неисправностей и | тележка, окрасочная |
| автомобильных | по разным видам | способов их | камера, краскопульт, |
| кузовов | технического | устранения. | рихтовочный набор, |
|  | обслуживания: | Перечней | шлифовальная |
|  | проверка состояния | регламентных работ | машина, |
|  | автомобильных | и порядка их | полировальная |
|  | кузовов, чистка, | проведения для | машина, расходные |
|  | дезинфекция, мойка, | разных видов | материалы |
|  | полировка, | технического |  |
|  | подкраска, | обслуживания. |  |
|  | устранение царапин | Особенностей |  |
|  | и вмятин. | регламентных работ |  |
|  | Использовать | для автомобилей |  |
|  | эксплуатационные | различных марок и |  |
|  | материалы в | моделей. |  |
|  | профессиональной | Основные свойства, |  |
|  | деятельности. | классификацию, |  |
|  | Выбирать | характеристики |  |
|  | материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. | применяемых в профессиональной деятельности материалов. |  |
|  |  | Области применения |  |
|  |  | материалов. |  |
|  |  | Характеристики |  |
|  |  | лакокрасочных |  |
|  |  | покрытий |  |
|  |  | автомобильных |  |
|  |  | кузовов. |  |

# Вид деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации.

ПМ 3. Текущий ремонт различных типов автомобилей

Спецификация 3.1.

| ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Подготовка | Оформлять учетную | Устройство и | Автомобиль, ПК с |
| автомобиля к | документацию. | конструктивные | ПО, принтер, пост |
| ремонту. | Использовать | особенности | мойки, подъемник |
| Оформление | уборочно-моечное и | ремонтимруемых |  |

# .Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ

  - Спецификация профессиональных компетенций

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин.

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного Раздела ПМ.

# Вид деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля.

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля.

Спецификация 1.1.

| ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Приемка и подготовка автомобиля к диагностике | Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию | Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками | Автомобиль, компьютер с необходимым программным обеспечением, лампа переносная, одноразовые чехлы (на сиденья, рулевое колесо и рукоятку КПП) |
| Проверка технического состояния | Управлять автомобилем, выявлять признаки | Правила дорожного движения и безопасного вождения | Учебный автомобиль, учебная площадка, |
| автомобиля в движении (выполнение пробной поездки) | неисправностей автомобиля при его движении | автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП | комплект учебно- методических материалов для подготовки водителей |
| Общая | Выявлять по внешним | Устройство и принцип | Автомобиль с |
| органолептическая | признакам отклонения | действия систем и | рабочим |
| диагностика | от нормального | механизмов двигателя, | двигателем, |
| автомобильных | технического | регулировки и | подъемник, лампа |
| двигателей по | состояния двигателя, | технические | переносная |
| внешним | делать на их основе | параметры исправного |  |
| признакам | прогноз возможных | состояния двигателей, |  |
|  | неисправностей | основные внешние |  |
|  |  | признаки |  |
|  |  | неисправностей |  |
|  |  | автомобильных |  |
|  |  | двигателей различных |  |
|  |  | типов |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и принцип | Автомобиль с |
| инструментальной | диагностики, | действия систем и | рабочим |
| диагностики | выбирать | механизмов двигателя, | двигателем, |
| автомобильных | необходимое | диагностируемые | диагностическое |
| двигателей | диагностическое | параметры работы | оборудование и |
|  | оборудование и | двигателей, методы | инструменты |
|  | инструмент, запускать | инструментальной | (мотор-тестер, |
|  | двигатель, | диагностики | система |
|  | подключать и | двигателей, | компьютерной |
|  | использовать | диагностическое | диагностики с |
|  | диагностическое | оборудование для | необходимым |
|  | оборудование, | автомобильных | программным |
|  | выбирать и | двигателей, их | обеспечением, |
|  | использовать | возможности и | мультиметр), |
|  | программы | технические | комплект |
|  | диагностики, | характеристики, | оборудования для |
|  | проводить | оборудование | измерения |
|  | диагностику | коммутации. Основные | давления в |
|  | двигателей. | неисправности | системе смазки и |
|  | Соблюдать | двигателей и способы | системе питания, |
|  | безопасные условия | их выявления при | тумба |
|  | труда в | инструментальной | инструментальная, |
|  | профессиональной | диагностике. | лампа переносная. |
|  | деятельности. | Знать правила техники |  |
|  |  | безопасности и охраны |  |
|  |  | труда в профессиональной деятельности. |  |
| Оценка | Использовать | Основные | Автомобиль с |
| результатов | технологическую | неисправности | рабочим |
| диагностики | документацию на | автомобильных | двигателем, |
| автомобильных | диагностику | двигателей, их | компьютер с |
| двигателей | двигателей, | признаки, причины и | необходимым |
|  | соблюдать | способы устранения. | программным |
|  | регламенты | Коды неисправностей, | обеспечением и |
|  | диагностических | диаграммы работы | доступом к сети |
|  | работ, | электронного контроля | Интернет, принтер |
|  | рекомендованные | работы автомобильных |  |
|  | автопроизводителями. | двигателей, |  |
|  | Читать и | предельные величины |  |
|  | интерпретировать | износов их деталей и |  |
|  | данные, полученные в | сопряжений |  |
|  | ходе диагностики. |  |  |
|  | Определять по |  |  |
|  | результатам |  |  |
|  | диагностических |  |  |
|  | процедур |  |  |
|  | неисправности |  |  |
|  | механизмов и систем |  |  |
|  | автомобильных |  |  |
|  | двигателей, оценивать |  |  |
|  | остаточный ресурс |  |  |
|  | отдельных наиболее |  |  |
|  | изнашиваемых |  |  |
|  | деталей, принимать |  |  |
|  | решения о |  |  |
|  | необходимости |  |  |
|  | ремонта и способах |  |  |
|  | устранения |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | неисправностей. |  |  |
| Оформление | Применять | Технические | автомобиль с |
| диагностической | информационно- | документы на приёмку | рабочим |
| карты автомобиля | коммуникационные | автомобиля в | двигателем, |
|  | технологии при | технический сервис. | компьютер с |
|  | составлении отчетной | Содержание | необходимым |
|  | документации по | диагностической карты | программным |
|  | диагностике | автомобиля, | обеспечением и с |
|  | двигателей. Заполнять | технические термины, | доступом к сети |
|  | форму | типовые | Интернет, принтер |
|  | диагностической | неисправности. |  |  |
|  | карты автомобиля. | Информационные |  |  |
|  | Формулировать | программы |  |  |
|  | заключение о | технической |  |  |
|  | техническом | документации | по |  |
|  | состоянии автомобиля | диагностике |  |  |
|  |  | автомобилей |  |  |

Спецификация 1.2.

| ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Диагностика | Измерять параметры | Основные положения | Автомобиль |
| технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам | электрических цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения | электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования |  |
|  | от нормального | автомобилей. |  |
|  | технического | Устройство и |  |
|  | состояния приборов | конструктивные |  |
|  | электрооборудования | особенности |  |
|  | автомобилей и делать | элементов |  |
|  | прогноз возможных | электрических и |  |
|  | неисправностей. | электронных систем |  |
|  |  | автомобилей. |  |
|  |  | Технические |  |
|  |  | параметры исправного |  |
|  |  | состояния приборов |  |
|  |  | электрооборудования |  |
|  |  | автомобилей, |  |
|  |  | неисправности |  |
|  |  | приборов и систем |  |
|  |  | электрооборудования, |  |
|  |  | их признаки и |  |
|  |  | причины. |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и работа | Автомобиль, |
| инструментальной и | диагностики, выбирать | электрических и | диагностическое |
| компьютерной | необходимое | электронных систем | оборудование и |
| диагностики | диагностическое | автомобилей, | инструменты, |
| технического | оборудование и | номенклатура и | стенд для |
| состояния | инструмент, | порядок | проверки |
| электрических и | подключать | использования | стартера и |
| электронных систем | диагностическое | диагностического | генератора, |
| автомобилей | оборудование для | оборудования, | пускозарядное |
|  | определения | технологии | устройство, |
|  | технического | проведения | ареометр, вилка |
|  | состояния | диагностики | нагрузочная, |
|  | электрических и | технического | клещи |
|  | электронных систем | состояния | токосъемные. |
|  | автомобилей, | электрических и |  |
|  | проводить | электронных систем |  |
|  | инструментальную | автомобилей, |  |
|  | диагностику | основные |  |
|  | технического | неисправности |  |
|  | состояния | электрооборудования, |  |
|  | электрических и | их причины и |  |
|  | электронных систем | признаки. |  |
|  | автомобилей. | Меры безопасности |  |
|  | Пользоваться | при работе с |  |
|  | измерительными | электрооборудованием |  |
|  | приборами | и электрическими |  |
|  |  | инструментами |  |
| Оценка результатов | Читать и | Неисправности | Автомобиль, |
| диагностики | интерпретировать | электрических и | компьютер с |
| технического | данные, полученные в | электронных систем, | необходимым |
| состояния | ходе диагностики, | их признаки и | программным |
| электрических и | делать выводы, | способы выявления по | обеспечением и |
| электронных систем | определять по | результатам | доступом к сети |
| автомобилей | результатам | органолептической и | Интернет, |
|  | диагностических | инструментальной | принтер |
|  | процедур | диагностики, |  |
|  | неисправности | методики определения |  |
|  | электрических и | неисправностей на |  |
|  | электронных систем | основе кодов |  |
|  | автомобилей | неисправностей, |  |
|  |  | диаграмм работы |  |
|  |  | электронного |  |
|  |  | контроля работы |  |
|  |  | электрических и |  |
|  |  | электронных систем |  |
|  |  | автомобилей |  |

Спецификация 1.3.

| ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Диагностика | Выявлять по | Устройство, работу, | Автомобиль, |
| технического | внешним признакам | регулировки, технические | подъемник, |
| состояния | отклонения от | параметры исправного | лампа |
| автомобильных | нормального | состояния автомобильных | переносная |
| трансмиссий по | технического | трансмиссий, |  |
| внешним | состояния | неисправности агрегатов |  |
| признакам | автомобильных | трансмиссии и их признаки. |  |
|  | трансмиссий, делать |  |  |
|  | на их основе прогноз |  |  |
|  | возможных |  |  |
|  | неисправностей |  |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и принцип | Автомобиль, |
| инструментальной | диагностики, | действия, диагностируемые | подъемник, |
| диагностики | выбирать | параметры агрегатов | лампа |
| технического | необходимое | трансмиссий, методы | переносная, |
| состояния | диагностическое | инструментальной | тумба |
| автомобильных | оборудование и | диагностики трансмиссий, | инструменталь |
| трансмиссий | инструмент, | диагностическое | ная, комплект |
|  | подключать и | оборудование, их | оборудования |
|  | использовать | возможности и технические | для замера |
|  | диагностическое | характеристики, | давления масла |
|  | оборудование, | оборудование коммутации. | в АКПП, |
|  | выбирать и | Основные неисправности | стетоскоп, |
|  | использовать | агрегатов трансмиссии и | эндоскоп |
|  | программы | способы их выявления при |  |
|  | диагностики, | инструментальной |  |
|  | проводить | диагностике, порядок |  |
|  | диагностику | проведения и |  |
|  | агрегатов | технологические |  |
|  | трансмиссии. | требования к диагностике |  |
|  | Соблюдать | технического состояния |  |
|  | безопасные условия | автомобильных |  |
|  | труда в | трансмиссий, допустимые |  |
|  | профессиональной | величины проверяемых |  |
|  | деятельности. | параметров. |  |
|  |  | Знать правила техники |  |
|  |  | безопасности и охраны |  |
|  |  | труда в профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
| Оценка | Использовать | Основные неисправности | Автомобиль, |
| результатов | технологическую | автомобильных | компьютер с |
| диагностики | документацию на | трансмиссий, их признаки, | необходимым |
| технического | диагностику | причины и способы | программным |
| состояния | трансмиссий, | устранения. Коды | обеспечением |
| автомобильных | соблюдать | неисправностей, диаграммы | и доступом к |
| трансмиссий | регламенты | работы электронного | сети Интернет, |
|  | диагностических | контроля работы | принтер |
|  | работ, | автомобильных |  |
|  | рекомендованные | трансмиссий, предельные |  |
|  | автопроизводителям | значения диагностируемых |  |
|  | и, Читать и | параметров |  |
|  | интерпретировать |  |  |
|  | данные, полученные |  |  |
|  | в ходе диагностики. |  |  |
|  | Определять по |  |  |
|  | результатам |  |  |
|  | диагностических |  |  |
|  | процедур |  |  |
|  | неисправности |  |  |
|  | агрегатов |  |  |
|  | трансмиссий, |  |  |
|  | принимать решения |  |  |
|  | о необходимости |  |  |
|  | ремонта и способах |  |  |
|  | устранения |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | неисправностей |  |  |

Спецификация 1.4.

| 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Диагностика | Выявлять по | Устройство, работа, | Автомобиль, |
| технического | внешним признакам | регулировки, | подъемник, лампа |
| состояния ходовой | отклонения от | технические | переносная, |
| части и механизмов | нормального | параметры | тележка |
| управления | технического | исправного | инструментальная |
| автомобилей по | состояния ходовой | состояния ходовой |  |
| внешним признакам | части и механизмов | части и механизмов |  |
|  | управления | управления |  |
|  | автомобилей, делать | автомобилей, |  |
|  | на их основе | неисправности и их |  |
|  | прогноз возможных | признаки. |  |
|  | неисправностей. |  |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и | Автомобиль, |
| инструментальной | диагностики, | принцип действия | подъемник, лампа |
| диагностики | выбирать | элементов ходовой | переносная, |
| технического | необходимое | части и органов | тележка |
| состояния ходовой | диагностическое | управления | инструментальная, |
| части и механизмов | оборудование и | автомобилей, | стенд сход-развал, |
| управления | инструмент, | диагностируемые | вибростенд, |
| автомобилей | подключать и | параметры, методы | люфтомер, |
|  | использовать | инструментальной | шиномонтажный и |
|  | диагностическое | диагностики | балансировочный |
|  | оборудование, | ходовой части и | стенд |
|  | выбирать и | органов управления, |  |
|  | использовать | диагностическое |  |
|  | программы | оборудование, их |  |
|  | диагностики, | возможности и |  |
|  | проводить | технические |  |
|  | инструментальную | характеристики, |  |
|  | диагностику | оборудование |  |
|  | ходовой части и | коммутации. |  |
|  | механизмов | Основные |  |
|  | управления | неисправности |  |
|  | автомобилей. | ходовой части и |  |
|  | Соблюдать | органов управления, |  |
|  | безопасные условия | способы их |  |
|  | труда в | выявления при |  |
|  | профессиональной | инструментальной |  |
|  | деятельности. | диагностике. |  |
|  |  | Правила техники |  |
|  |  | безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
| Оценка результатов | Читать и | Коды | Автомобиль, |
| диагностики | интерпретировать | неисправностей, | компьютер с |
| технического | данные, полученные | диаграммы работы | необходимым |
| состояния ходовой | в ходе диагностики. | ходовой части и | программным |
| части и механизмов | Определять по | механизмов | обеспечением и |
| управления | результатам | управления | доступом к сети |
| автомобилей | диагностических | автомобилей. | Интернет, принтер |
|  | процедур | Предельные |  |
|  | неисправности | величины износов и |  |
|  | ходовой части и | регулировок |  |
|  | механизмов | ходовой части и |  |
|  | управления | механизмов |  |
|  | автомобилей | управления автомобилей |  |

Спецификация 1.5.

| ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Общая | Оценивать по | Устройство, | Автомобиль, |
| органолептическая | внешним признакам | технические | подъемник |
| диагностика | состояние кузовов, | параметры |  |
| технического | кабин и платформ, | исправного |  |
| состояния кузовов, | выявлять признаки | состояния кузовов, |  |
| кабин и платформ | отклонений от | кабин и платформ |  |
| автомобилей по | нормального | автомобилей, |  |
| внешним признакам | технического | неисправности и их |  |
|  | состояния, | признаки, |  |
|  | визуально оценивать | требования к |  |
|  | состояние | качеству соединений |  |
|  | соединений деталей, | деталей кузовов, |  |
|  | лакокрасочного | кабин и платформ, |  |
|  | покрытия, делать на | требования к |  |
|  | их основе прогноз | состоянию |  |
|  | возможных | лакокрасочных |  |
|  | неисправностей | покрытий |  |
| Проведение | Диагностировать | Геометрические | Автомобиль, |
| инструментальной | техническое | параметры | стапель, |
| диагностики | состояние кузовов, | автомобильных | электронная |
| технического | кабин и платформ | кузовов. Устройство | измерительная |
| состояния кузовов, | автомобилей, | и работу средств | система, |
| кабин и платформ | проводить | диагностирования | толщиномер, набор |
| автомобилей | измерения | кузовов, кабин и | щупов для |
|  | геометрии кузовов. | платформ | измерения зазоров |
|  | Соблюдать | автомобилей. | кузовных элементов |
|  | безопасные условия | Технологии и |  |
|  | труда в | порядок проведения |  |
|  | профессиональной | диагностики |  |
|  | деятельности. | технического |  |
|  |  | состояния кузовов, |  |
|  |  | кабин и платформ |  |
|  |  | автомобилей. |  |
|  |  | Правила техники |  |
|  |  | безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной деятельности. |  |
| Оценка результатов | Интерпретировать | Дефекты, | Автомобиль, |
| диагностики | данные, полученные | повреждения и | стапель, |
| технического | в ходе диагностики. | неисправности, | диагностический |
| состояния кузовов, | Определять по | кузовов, кабин и | сканер, компьютер |
| кабин и платформ | результатам | платформ | с необходимым |
| автомобилей | диагностических | автомобилей. | программным |
|  | процедур | Предельные | обеспечением и |
|  | неисправности, | величины | доступом к сети |
|  | дефекты и | отклонений | Интернет, принтер |
|  | повреждения | параметров кузовов, |  |
|  | кузовов, кабин и | кабин и платформ |  |
|  | платформ | автомобилей |  |
|  | автомобилей, |  |  |
|  | принимать решения |  |  |
|  | о необходимости и |  |  |
|  | целесообразности |  |  |
|  | ремонта и способах |  |  |
|  | устранения |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | неисправностей, |  |  |
|  | дефектов и |  |  |
|  | повреждений. |  |  |

# Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации.

ПМ 2. Техническое обслуживание автомобильного транспорта

Спецификация 2.1.

| ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Приём автомобиля | Принимать заказ на | Марки и модели | Автомобиль, ПК |
| на техническое | техническое | автомобилей, их | с ПО, принтер, |
| обслуживание | обслуживание | технические | лампа |
|  | автомобиля, | характеристики, | переносная, |
|  | проводить его | особенности | одноразовые |
|  | внешний осмотр, | конструкции и | чехлы на сиденья, |
|  | составлять | технического | рулевое колесо, |
|  | необходимую | обслуживания. | рукоятку КПП |
|  | приемочную | Технические |  |
|  | документацию. | документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками |  |
| Перегон автомобиля в зону технического обслуживания | Управлять автомобилем | Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой помощи при ДТП | Учебный автомобиль, учебная площадка, комплект учебно- методических материалов для подготовки водителей |
| Выполнение |  | Безопасного и | Устройство двигателей | Автомобиль, |
| регламентных |  | качественного | автомобилей, принцип | подъемник, |
| работ | по | выполнения | действия его | инструментальная |
| техническому |  | регламентных работ | механизмов и систем, | тележка, |
| обслуживанию |  | по разным видам | неисправности и | телескопическая |
| автомобильных |  | технического | способы их | стойка, бочка для |
| двигателей |  | обслуживания в | устранения, основные | слива и откачки |
|  |  | соответствии с | регулировки систем и | масла, набор |
|  |  | регламентом | механизмов двигателей | съемников для |
|  |  | автопроизводителя: | и технологии их | фильтров, набор |
|  |  | замена технических | выполнения, свойства | щупов |
|  |  | жидкостей, замена | технических |  |
|  |  | деталей и расходных | жидкостей. |  |
|  |  | материалов, | Перечни регламентных |  |
|  |  | проведение | работ, порядок и |  |
|  |  | необходимых | технологии их |  |
|  |  | регулировок и др. | проведения для разных |  |
|  |  | Использовать | видов технического |  |
|  |  | эксплуатационные | обслуживания. |  |
|  |  | материалы в | Особенности |  |
|  |  | профессиональной | регламентных работ |  |
|  |  | деятельности. | для автомобилей |  |
|  |  | Определять основные | различных марок. |  |
|  |  | свойства материалов | Основные свойства, |  |
|  |  | по маркам. Выбирать | классификацию, |  |
|  |  | материалы на основе | характеристики |  |
|  |  | анализа их свойств, | применяемых в |  |
|  |  | для конкретного | профессиональной |  |
|  |  | применения. | деятельности |  |
|  |  | материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. |  |
| Сдача автомобиля | Применять | Формы документации | Автомобиль, ПК |
| заказчику. | информационно- | по проведению | с ПО, принтер, |
| Оформление | коммуникационные | технического | лампа |
| технической | технологии при | обслуживания | переносная, |
| документации | составлении отчетной | автомобиля на |  |
|  | документации по | предприятии |  |
|  | проведению | технического сервиса, |  |
|  | технического | технические термины. |  |
|  | обслуживания | Информационные |  |
|  | автомобилей. | программы |  |
|  | Заполнять форму | технической |  |
|  | наряда на проведение | документации по |  |
|  | технического | техническому |  |
|  | обслуживания | обслуживанию |  |
|  | автомобиля. Заполнять | автомобилей |  |
|  | сервисную книжку. |  |  |
|  | Отчитываться перед |  |  |
|  | заказчиком о |  |  |
|  | выполненной работе |  |  |

Спецификация 2.2.

| ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Измерять | Основные положения | Автомобиль, |
| регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем | параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными | электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. Устройство и | диагностическое оборудование и инструменты: мотор-тестер, система |
| автомобилей | приборами. | принцип действия | компьютерной |
|  | Безопасное и | электрических и | диагностики с |
|  | качественное выполнение регламентных работ по разным видам | электронных систем автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. Перечни | необходимым программным обеспечением, мультиметр, осциллограф, стенд |
|  | технического | регламентных работ и | для проверки |
|  | обслуживания: | порядок их | стартера и |
|  | проверка состояния | проведения для | генератора, |
|  | элементов | разных видов | пускозарядное |
|  | электрических и | технического | устройство, |
|  | электронных | обслуживания. | ареометр, вилка |
|  | систем | Особенности | нагрузочная, клещи |
|  | автомобилей, | регламентных работ | токосъемные |
|  | выявление и замена | для автомобилей |  |
|  | неисправных | различных марок. |  |
|  |  | Меры безопасности |  |
|  |  | при работе с |  |
|  |  | электрооборудование |  |
|  |  | м и электрическими |  |
|  |  | инструментами. |  |

Спецификация 2.3.

| ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Безопасного и | Устройства и | Автомобиль, |
| регламентных | высококачественного | принципа действия | подъемник, лампа |
| работ | выполнения | автомобильных | переносная, тумба |
| технических | регламентных работ | трансмиссий, их | инструментальная, |
| обслуживаний | по разным видам | неисправностей и | комплект |
| автомобильных | технического | способов их | оборудования для |
| трансмиссий | обслуживания: | устранения. | замера давления |
|  | проверка состояния | Перечней | масла в АКПП, |
|  | автомобильных | регламентных работ | телескопическая |
|  | трансмиссий, | и порядка их | стойка, бочка для |
|  | выявление и замена | проведения для | слива и откачки |
|  | неисправных | разных видов | масла, масленый |
|  | элементов. | технического | нагнетатель, |
|  | Использовать | обслуживания. |  |
|  | эксплуатационные | Особенностей |  |
|  | материалы в | регламентных работ |  |
|  | профессиональной | для автомобилей |  |
|  | деятельности. | различных марок и |  |
|  | Выбирать материалы | моделей. |  |
|  | на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. | Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |

Спецификация 2.4.

| ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Безопасного и | Устройства и | Автомобиль, |
| регламентных работ | высококачественного | принципа действия | подъемник, |
| технических | выполнения | ходовой части и | инструментальная |
| обслуживаний | регламентных работ | механизмов | тележка, |
| ходовой части и | по разным видам | управления | телескопическая |
| механизмов | технического | автомобилей, их | стойка, стенд для |
| управления | обслуживания: | неисправностей и | регулировки сход- |
| автомобилей | проверка состояния | способов их | развал, компрессор, |
|  | ходовой части и | устранения. | шиномонтажный и |
|  | механизмов | Перечней | балансировочный |
|  | управления | регламентных работ | стенд |
|  | автомобилей, | и порядка их |  |
|  | выявление и замена | проведения для |  |
|  | неисправных | разных видов |  |
|  | элементов. | технического |  |
|  | Соблюдать | обслуживания. |  |
|  | безопасные условия | Особенностей |  |
|  | труда в | регламентных работ |  |
|  | профессиональной | для автомобилей |  |
|  | деятельности. | различных марок моделей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |  |

Спецификация 2.5.

| ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Безопасное и | Устройства | Автомобиль, пост |
| регламентных работ | качественное | автомобильных | мойки, |
| технических | выполнение | кузовов, их | инструментальная |
| обслуживаний | регламентных работ | неисправностей и | тележка, окрасочная |
| автомобильных | по разным видам | способов их | камера, краскопульт, |
| кузовов | технического | устранения. | рихтовочный набор, |
|  | обслуживания: | Перечней | шлифовальная |
|  | проверка состояния | регламентных работ | машина, |
|  | автомобильных | и порядка их | полировальная |
|  | кузовов, чистка, | проведения для | машина, расходные |
|  | дезинфекция, мойка, | разных видов | материалы |
|  | полировка, | технического |  |
|  | подкраска, | обслуживания. |  |
|  | устранение царапин | Особенностей |  |
|  | и вмятин. | регламентных работ |  |
|  | Использовать | для автомобилей |  |
|  | эксплуатационные | различных марок и |  |
|  | материалы в | моделей. |  |
|  | профессиональной | Основные свойства, |  |
|  | деятельности. | классификацию, |  |
|  | Выбирать | характеристики |  |
|  | материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. | применяемых в профессиональной деятельности материалов. |  |
|  |  | Области применения |  |
|  |  | материалов. |  |
|  |  | Характеристики |  |
|  |  | лакокрасочных |  |
|  |  | покрытий |  |
|  |  | автомобильных |  |
|  |  | кузовов. |  |

# Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ

  - Спецификация профессиональных компетенций

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин.

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного Раздела ПМ.

# Вид деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля.

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля.

Спецификация 1.1.

| ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Приемка и подготовка автомобиля к диагностике | Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию | Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками | Автомобиль, компьютер с необходимым программным обеспечением, лампа переносная, одноразовые чехлы (на сиденья, рулевое колесо и рукоятку КПП) |
| Проверка технического состояния | Управлять автомобилем, выявлять признаки | Правила дорожного движения и безопасного вождения | Учебный автомобиль, учебная площадка, |
| автомобиля в движении (выполнение пробной поездки) | неисправностей автомобиля при его движении | автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП | комплект учебно- методических материалов для подготовки водителей |
| Общая | Выявлять по внешним | Устройство и принцип | Автомобиль с |
| органолептическая | признакам отклонения | действия систем и | рабочим |
| диагностика | от нормального | механизмов двигателя, | двигателем, |
| автомобильных | технического | регулировки и | подъемник, лампа |
| двигателей по | состояния двигателя, | технические | переносная |
| внешним | делать на их основе | параметры исправного |  |
| признакам | прогноз возможных | состояния двигателей, |  |
|  | неисправностей | основные внешние |  |
|  |  | признаки |  |
|  |  | неисправностей |  |
|  |  | автомобильных |  |
|  |  | двигателей различных |  |
|  |  | типов |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и принцип | Автомобиль с |
| инструментальной | диагностики, | действия систем и | рабочим |
| диагностики | выбирать | механизмов двигателя, | двигателем, |
| автомобильных | необходимое | диагностируемые | диагностическое |
| двигателей | диагностическое | параметры работы | оборудование и |
|  | оборудование и | двигателей, методы | инструменты |
|  | инструмент, запускать | инструментальной | (мотор-тестер, |
|  | двигатель, | диагностики | система |
|  | подключать и | двигателей, | компьютерной |
|  | использовать | диагностическое | диагностики с |
|  | диагностическое | оборудование для | необходимым |
|  | оборудование, | автомобильных | программным |
|  | выбирать и | двигателей, их | обеспечением, |
|  | использовать | возможности и | мультиметр), |
|  | программы | технические | комплект |
|  | диагностики, | характеристики, | оборудования для |
|  | проводить | оборудование | измерения |
|  | диагностику | коммутации. Основные | давления в |
|  | двигателей. | неисправности | системе смазки и |
|  | Соблюдать | двигателей и способы | системе питания, |
|  | безопасные условия | их выявления при | тумба |
|  | труда в | инструментальной | инструментальная, |
|  | профессиональной | диагностике. | лампа переносная. |
|  | деятельности. | Знать правила техники |  |
|  |  | безопасности и охраны |  |
|  |  | труда в профессиональной деятельности. |  |
| Оценка | Использовать | Основные | Автомобиль с |
| результатов | технологическую | неисправности | рабочим |
| диагностики | документацию на | автомобильных | двигателем, |
| автомобильных | диагностику | двигателей, их | компьютер с |
| двигателей | двигателей, | признаки, причины и | необходимым |
|  | соблюдать | способы устранения. | программным |
|  | регламенты | Коды неисправностей, | обеспечением и |
|  | диагностических | диаграммы работы | доступом к сети |
|  | работ, | электронного контроля | Интернет, принтер |
|  | рекомендованные | работы автомобильных |  |
|  | автопроизводителями. | двигателей, |  |
|  | Читать и | предельные величины |  |
|  | интерпретировать | износов их деталей и |  |
|  | данные, полученные в | сопряжений |  |
|  | ходе диагностики. |  |  |
|  | Определять по |  |  |
|  | результатам |  |  |
|  | диагностических |  |  |
|  | процедур |  |  |
|  | неисправности |  |  |
|  | механизмов и систем |  |  |
|  | автомобильных |  |  |
|  | двигателей, оценивать |  |  |
|  | остаточный ресурс |  |  |
|  | отдельных наиболее |  |  |
|  | изнашиваемых |  |  |
|  | деталей, принимать |  |  |
|  | решения о |  |  |
|  | необходимости |  |  |
|  | ремонта и способах |  |  |
|  | устранения |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | неисправностей. |  |  |
| Оформление | Применять | Технические | автомобиль с |
| диагностической | информационно- | документы на приёмку | рабочим |
| карты автомобиля | коммуникационные | автомобиля в | двигателем, |
|  | технологии при | технический сервис. | компьютер с |
|  | составлении отчетной | Содержание | необходимым |
|  | документации по | диагностической карты | программным |
|  | диагностике | автомобиля, | обеспечением и с |
|  | двигателей. Заполнять | технические термины, | доступом к сети |
|  | форму | типовые | Интернет, принтер |
|  | диагностической | неисправности. |  |  |
|  | карты автомобиля. | Информационные |  |  |
|  | Формулировать | программы |  |  |
|  | заключение о | технической |  |  |
|  | техническом | документации | по |  |
|  | состоянии автомобиля | диагностике |  |  |
|  |  | автомобилей |  |  |

Спецификация 1.2.

| ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Диагностика | Измерять параметры | Основные положения | Автомобиль |
| технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам | электрических цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения | электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования |  |
|  | от нормального | автомобилей. |  |
|  | технического | Устройство и |  |
|  | состояния приборов | конструктивные |  |
|  | электрооборудования | особенности |  |
|  | автомобилей и делать | элементов |  |
|  | прогноз возможных | электрических и |  |
|  | неисправностей. | электронных систем |  |
|  |  | автомобилей. |  |
|  |  | Технические |  |
|  |  | параметры исправного |  |
|  |  | состояния приборов |  |
|  |  | электрооборудования |  |
|  |  | автомобилей, |  |
|  |  | неисправности |  |
|  |  | приборов и систем |  |
|  |  | электрооборудования, |  |
|  |  | их признаки и |  |
|  |  | причины. |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и работа | Автомобиль, |
| инструментальной и | диагностики, выбирать | электрических и | диагностическое |
| компьютерной | необходимое | электронных систем | оборудование и |
| диагностики | диагностическое | автомобилей, | инструменты, |
| технического | оборудование и | номенклатура и | стенд для |
| состояния | инструмент, | порядок | проверки |
| электрических и | подключать | использования | стартера и |
| электронных систем | диагностическое | диагностического | генератора, |
| автомобилей | оборудование для | оборудования, | пускозарядное |
|  | определения | технологии | устройство, |
|  | технического | проведения | ареометр, вилка |
|  | состояния | диагностики | нагрузочная, |
|  | электрических и | технического | клещи |
|  | электронных систем | состояния | токосъемные. |
|  | автомобилей, | электрических и |  |
|  | проводить | электронных систем |  |
|  | инструментальную | автомобилей, |  |
|  | диагностику | основные |  |
|  | технического | неисправности |  |
|  | состояния | электрооборудования, |  |
|  | электрических и | их причины и |  |
|  | электронных систем | признаки. |  |
|  | автомобилей. | Меры безопасности |  |
|  | Пользоваться | при работе с |  |
|  | измерительными | электрооборудованием |  |
|  | приборами | и электрическими |  |
|  |  | инструментами |  |
| Оценка результатов | Читать и | Неисправности | Автомобиль, |
| диагностики | интерпретировать | электрических и | компьютер с |
| технического | данные, полученные в | электронных систем, | необходимым |
| состояния | ходе диагностики, | их признаки и | программным |
| электрических и | делать выводы, | способы выявления по | обеспечением и |
| электронных систем | определять по | результатам | доступом к сети |
| автомобилей | результатам | органолептической и | Интернет, |
|  | диагностических | инструментальной | принтер |
|  | процедур | диагностики, |  |
|  | неисправности | методики определения |  |
|  | электрических и | неисправностей на |  |
|  | электронных систем | основе кодов |  |
|  | автомобилей | неисправностей, |  |
|  |  | диаграмм работы |  |
|  |  | электронного |  |
|  |  | контроля работы |  |
|  |  | электрических и |  |
|  |  | электронных систем |  |
|  |  | автомобилей |  |

Спецификация 1.3.

| ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Диагностика | Выявлять по | Устройство, работу, | Автомобиль, |
| технического | внешним признакам | регулировки, технические | подъемник, |
| состояния | отклонения от | параметры исправного | лампа |
| автомобильных | нормального | состояния автомобильных | переносная |
| трансмиссий по | технического | трансмиссий, |  |
| внешним | состояния | неисправности агрегатов |  |
| признакам | автомобильных | трансмиссии и их признаки. |  |
|  | трансмиссий, делать |  |  |
|  | на их основе прогноз |  |  |
|  | возможных |  |  |
|  | неисправностей |  |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и принцип | Автомобиль, |
| инструментальной | диагностики, | действия, диагностируемые | подъемник, |
| диагностики | выбирать | параметры агрегатов | лампа |
| технического | необходимое | трансмиссий, методы | переносная, |
| состояния | диагностическое | инструментальной | тумба |
| автомобильных | оборудование и | диагностики трансмиссий, | инструменталь |
| трансмиссий | инструмент, | диагностическое | ная, комплект |
|  | подключать и | оборудование, их | оборудования |
|  | использовать | возможности и технические | для замера |
|  | диагностическое | характеристики, | давления масла |
|  | оборудование, | оборудование коммутации. | в АКПП, |
|  | выбирать и | Основные неисправности | стетоскоп, |
|  | использовать | агрегатов трансмиссии и | эндоскоп |
|  | программы | способы их выявления при |  |
|  | диагностики, | инструментальной |  |
|  | проводить | диагностике, порядок |  |
|  | диагностику | проведения и |  |
|  | агрегатов | технологические |  |
|  | трансмиссии. | требования к диагностике |  |
|  | Соблюдать | технического состояния |  |
|  | безопасные условия | автомобильных |  |
|  | труда в | трансмиссий, допустимые |  |
|  | профессиональной | величины проверяемых |  |
|  | деятельности. | параметров. |  |
|  |  | Знать правила техники |  |
|  |  | безопасности и охраны |  |
|  |  | труда в профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
| Оценка | Использовать | Основные неисправности | Автомобиль, |
| результатов | технологическую | автомобильных | компьютер с |
| диагностики | документацию на | трансмиссий, их признаки, | необходимым |
| технического | диагностику | причины и способы | программным |
| состояния | трансмиссий, | устранения. Коды | обеспечением |
| автомобильных | соблюдать | неисправностей, диаграммы | и доступом к |
| трансмиссий | регламенты | работы электронного | сети Интернет, |
|  | диагностических | контроля работы | принтер |
|  | работ, | автомобильных |  |
|  | рекомендованные | трансмиссий, предельные |  |
|  | автопроизводителям | значения диагностируемых |  |
|  | и, Читать и | параметров |  |
|  | интерпретировать |  |  |
|  | данные, полученные |  |  |
|  | в ходе диагностики. |  |  |
|  | Определять по |  |  |
|  | результатам |  |  |
|  | диагностических |  |  |
|  | процедур |  |  |
|  | неисправности |  |  |
|  | агрегатов |  |  |
|  | трансмиссий, |  |  |
|  | принимать решения |  |  |
|  | о необходимости |  |  |
|  | ремонта и способах |  |  |
|  | устранения |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | неисправностей |  |  |

Спецификация 1.4.

| 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Диагностика | Выявлять по | Устройство, работа, | Автомобиль, |
| технического | внешним признакам | регулировки, | подъемник, лампа |
| состояния ходовой | отклонения от | технические | переносная, |
| части и механизмов | нормального | параметры | тележка |
| управления | технического | исправного | инструментальная |
| автомобилей по | состояния ходовой | состояния ходовой |  |
| внешним признакам | части и механизмов | части и механизмов |  |
|  | управления | управления |  |
|  | автомобилей, делать | автомобилей, |  |
|  | на их основе | неисправности и их |  |
|  | прогноз возможных | признаки. |  |
|  | неисправностей. |  |  |
| Проведение | Выбирать методы | Устройство и | Автомобиль, |
| инструментальной | диагностики, | принцип действия | подъемник, лампа |
| диагностики | выбирать | элементов ходовой | переносная, |
| технического | необходимое | части и органов | тележка |
| состояния ходовой | диагностическое | управления | инструментальная, |
| части и механизмов | оборудование и | автомобилей, | стенд сход-развал, |
| управления | инструмент, | диагностируемые | вибростенд, |
| автомобилей | подключать и | параметры, методы | люфтомер, |
|  | использовать | инструментальной | шиномонтажный и |
|  | диагностическое | диагностики | балансировочный |
|  | оборудование, | ходовой части и | стенд |
|  | выбирать и | органов управления, |  |
|  | использовать | диагностическое |  |
|  | программы | оборудование, их |  |
|  | диагностики, | возможности и |  |
|  | проводить | технические |  |
|  | инструментальную | характеристики, |  |
|  | диагностику | оборудование |  |
|  | ходовой части и | коммутации. |  |
|  | механизмов | Основные |  |
|  | управления | неисправности |  |
|  | автомобилей. | ходовой части и |  |
|  | Соблюдать | органов управления, |  |
|  | безопасные условия | способы их |  |
|  | труда в | выявления при |  |
|  | профессиональной | инструментальной |  |
|  | деятельности. | диагностике. |  |
|  |  | Правила техники |  |
|  |  | безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
| Оценка результатов | Читать и | Коды | Автомобиль, |
| диагностики | интерпретировать | неисправностей, | компьютер с |
| технического | данные, полученные | диаграммы работы | необходимым |
| состояния ходовой | в ходе диагностики. | ходовой части и | программным |
| части и механизмов | Определять по | механизмов | обеспечением и |
| управления | результатам | управления | доступом к сети |
| автомобилей | диагностических | автомобилей. | Интернет, принтер |
|  | процедур | Предельные |  |
|  | неисправности | величины износов и |  |
|  | ходовой части и | регулировок |  |
|  | механизмов | ходовой части и |  |
|  | управления | механизмов |  |
|  | автомобилей | управления автомобилей |  |

Спецификация 1.5.

| ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Общая | Оценивать по | Устройство, | Автомобиль, |
| органолептическая | внешним признакам | технические | подъемник |
| диагностика | состояние кузовов, | параметры |  |
| технического | кабин и платформ, | исправного |  |
| состояния кузовов, | выявлять признаки | состояния кузовов, |  |
| кабин и платформ | отклонений от | кабин и платформ |  |
| автомобилей по | нормального | автомобилей, |  |
| внешним признакам | технического | неисправности и их |  |
|  | состояния, | признаки, |  |
|  | визуально оценивать | требования к |  |
|  | состояние | качеству соединений |  |
|  | соединений деталей, | деталей кузовов, |  |
|  | лакокрасочного | кабин и платформ, |  |
|  | покрытия, делать на | требования к |  |
|  | их основе прогноз | состоянию |  |
|  | возможных | лакокрасочных |  |
|  | неисправностей | покрытий |  |
| Проведение | Диагностировать | Геометрические | Автомобиль, |
| инструментальной | техническое | параметры | стапель, |
| диагностики | состояние кузовов, | автомобильных | электронная |
| технического | кабин и платформ | кузовов. Устройство | измерительная |
| состояния кузовов, | автомобилей, | и работу средств | система, |
| кабин и платформ | проводить | диагностирования | толщиномер, набор |
| автомобилей | измерения | кузовов, кабин и | щупов для |
|  | геометрии кузовов. | платформ | измерения зазоров |
|  | Соблюдать | автомобилей. | кузовных элементов |
|  | безопасные условия | Технологии и |  |
|  | труда в | порядок проведения |  |
|  | профессиональной | диагностики |  |
|  | деятельности. | технического |  |
|  |  | состояния кузовов, |  |
|  |  | кабин и платформ |  |
|  |  | автомобилей. |  |
|  |  | Правила техники |  |
|  |  | безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной деятельности. |  |
| Оценка результатов | Интерпретировать | Дефекты, | Автомобиль, |
| диагностики | данные, полученные | повреждения и | стапель, |
| технического | в ходе диагностики. | неисправности, | диагностический |
| состояния кузовов, | Определять по | кузовов, кабин и | сканер, компьютер |
| кабин и платформ | результатам | платформ | с необходимым |
| автомобилей | диагностических | автомобилей. | программным |
|  | процедур | Предельные | обеспечением и |
|  | неисправности, | величины | доступом к сети |
|  | дефекты и | отклонений | Интернет, принтер |
|  | повреждения | параметров кузовов, |  |
|  | кузовов, кабин и | кабин и платформ |  |
|  | платформ | автомобилей |  |
|  | автомобилей, |  |  |
|  | принимать решения |  |  |
|  | о необходимости и |  |  |
|  | целесообразности |  |  |
|  | ремонта и способах |  |  |
|  | устранения |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | неисправностей, |  |  |
|  | дефектов и |  |  |
|  | повреждений. |  |  |

# Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации.

ПМ 2. Техническое обслуживание автомобильного транспорта

Спецификация 2.1.

| ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Приём автомобиля | Принимать заказ на | Марки и модели | Автомобиль, ПК |
| на техническое | техническое | автомобилей, их | с ПО, принтер, |
| обслуживание | обслуживание | технические | лампа |
|  | автомобиля, | характеристики, | переносная, |
|  | проводить его | особенности | одноразовые |
|  | внешний осмотр, | конструкции и | чехлы на сиденья, |
|  | составлять | технического | рулевое колесо, |
|  | необходимую | обслуживания. | рукоятку КПП |
|  | приемочную | Технические |  |
|  | документацию. | документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками |  |
| Перегон автомобиля в зону технического обслуживания | Управлять автомобилем | Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой помощи при ДТП | Учебный автомобиль, учебная площадка, комплект учебно- методических материалов для подготовки водителей |
| Выполнение |  | Безопасного и | Устройство двигателей | Автомобиль, |
| регламентных |  | качественного | автомобилей, принцип | подъемник, |
| работ | по | выполнения | действия его | инструментальная |
| техническому |  | регламентных работ | механизмов и систем, | тележка, |
| обслуживанию |  | по разным видам | неисправности и | телескопическая |
| автомобильных |  | технического | способы их | стойка, бочка для |
| двигателей |  | обслуживания в | устранения, основные | слива и откачки |
|  |  | соответствии с | регулировки систем и | масла, набор |
|  |  | регламентом | механизмов двигателей | съемников для |
|  |  | автопроизводителя: | и технологии их | фильтров, набор |
|  |  | замена технических | выполнения, свойства | щупов |
|  |  | жидкостей, замена | технических |  |
|  |  | деталей и расходных | жидкостей. |  |
|  |  | материалов, | Перечни регламентных |  |
|  |  | проведение | работ, порядок и |  |
|  |  | необходимых | технологии их |  |
|  |  | регулировок и др. | проведения для разных |  |
|  |  | Использовать | видов технического |  |
|  |  | эксплуатационные | обслуживания. |  |
|  |  | материалы в | Особенности |  |
|  |  | профессиональной | регламентных работ |  |
|  |  | деятельности. | для автомобилей |  |
|  |  | Определять основные | различных марок. |  |
|  |  | свойства материалов | Основные свойства, |  |
|  |  | по маркам. Выбирать | классификацию, |  |
|  |  | материалы на основе | характеристики |  |
|  |  | анализа их свойств, | применяемых в |  |
|  |  | для конкретного | профессиональной |  |
|  |  | применения. | деятельности |  |
|  |  | материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. |  |
| Сдача автомобиля | Применять | Формы документации | Автомобиль, ПК |
| заказчику. | информационно- | по проведению | с ПО, принтер, |
| Оформление | коммуникационные | технического | лампа |
| технической | технологии при | обслуживания | переносная, |
| документации | составлении отчетной | автомобиля на |  |
|  | документации по | предприятии |  |
|  | проведению | технического сервиса, |  |
|  | технического | технические термины. |  |
|  | обслуживания | Информационные |  |
|  | автомобилей. | программы |  |
|  | Заполнять форму | технической |  |
|  | наряда на проведение | документации по |  |
|  | технического | техническому |  |
|  | обслуживания | обслуживанию |  |
|  | автомобиля. Заполнять | автомобилей |  |
|  | сервисную книжку. |  |  |
|  | Отчитываться перед |  |  |
|  | заказчиком о |  |  |
|  | выполненной работе |  |  |

Спецификация 2.2.

| ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Измерять | Основные положения | Автомобиль, |
| регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем | параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными | электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. Устройство и | диагностическое оборудование и инструменты: мотор-тестер, система |
| автомобилей | приборами. | принцип действия | компьютерной |
|  | Безопасное и | электрических и | диагностики с |
|  | качественное выполнение регламентных работ по разным видам | электронных систем автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. Перечни | необходимым программным обеспечением, мультиметр, осциллограф, стенд |
|  | технического | регламентных работ и | для проверки |
|  | обслуживания: | порядок их | стартера и |
|  | проверка состояния | проведения для | генератора, |
|  | элементов | разных видов | пускозарядное |
|  | электрических и | технического | устройство, |
|  | электронных | обслуживания. | ареометр, вилка |
|  | систем | Особенности | нагрузочная, клещи |
|  | автомобилей, | регламентных работ | токосъемные |
|  | выявление и замена | для автомобилей |  |
|  | неисправных | различных марок. |  |
|  |  | Меры безопасности |  |
|  |  | при работе с |  |
|  |  | электрооборудование |  |
|  |  | м и электрическими |  |
|  |  | инструментами. |  |

Спецификация 2.3.

| ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Безопасного и | Устройства и | Автомобиль, |
| регламентных | высококачественного | принципа действия | подъемник, лампа |
| работ | выполнения | автомобильных | переносная, тумба |
| технических | регламентных работ | трансмиссий, их | инструментальная, |
| обслуживаний | по разным видам | неисправностей и | комплект |
| автомобильных | технического | способов их | оборудования для |
| трансмиссий | обслуживания: | устранения. | замера давления |
|  | проверка состояния | Перечней | масла в АКПП, |
|  | автомобильных | регламентных работ | телескопическая |
|  | трансмиссий, | и порядка их | стойка, бочка для |
|  | выявление и замена | проведения для | слива и откачки |
|  | неисправных | разных видов | масла, масленый |
|  | элементов. | технического | нагнетатель, |
|  | Использовать | обслуживания. |  |
|  | эксплуатационные | Особенностей |  |
|  | материалы в | регламентных работ |  |
|  | профессиональной | для автомобилей |  |
|  | деятельности. | различных марок и |  |
|  | Выбирать материалы | моделей. |  |
|  | на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. | Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |

Спецификация 2.4.

| ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Безопасного и | Устройства и | Автомобиль, |
| регламентных работ | высококачественного | принципа действия | подъемник, |
| технических | выполнения | ходовой части и | инструментальная |
| обслуживаний | регламентных работ | механизмов | тележка, |
| ходовой части и | по разным видам | управления | телескопическая |
| механизмов | технического | автомобилей, их | стойка, стенд для |
| управления | обслуживания: | неисправностей и | регулировки сход- |
| автомобилей | проверка состояния | способов их | развал, компрессор, |
|  | ходовой части и | устранения. | шиномонтажный и |
|  | механизмов | Перечней | балансировочный |
|  | управления | регламентных работ | стенд |
|  | автомобилей, | и порядка их |  |
|  | выявление и замена | проведения для |  |
|  | неисправных | разных видов |  |
|  | элементов. | технического |  |
|  | Соблюдать | обслуживания. |  |
|  | безопасные условия | Особенностей |  |
|  | труда в | регламентных работ |  |
|  | профессиональной | для автомобилей |  |
|  | деятельности. | различных марок моделей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |  |

Спецификация 2.5.

| ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Выполнение | Безопасное и | Устройства | Автомобиль, пост |
| регламентных работ | качественное | автомобильных | мойки, |
| технических | выполнение | кузовов, их | инструментальная |
| обслуживаний | регламентных работ | неисправностей и | тележка, окрасочная |
| автомобильных | по разным видам | способов их | камера, краскопульт, |
| кузовов | технического | устранения. | рихтовочный набор, |
|  | обслуживания: | Перечней | шлифовальная |
|  | проверка состояния | регламентных работ | машина, |
|  | автомобильных | и порядка их | полировальная |
|  | кузовов, чистка, | проведения для | машина, расходные |
|  | дезинфекция, мойка, | разных видов | материалы |
|  | полировка, | технического |  |
|  | подкраска, | обслуживания. |  |
|  | устранение царапин | Особенностей |  |
|  | и вмятин. | регламентных работ |  |
|  | Использовать | для автомобилей |  |
|  | эксплуатационные | различных марок и |  |
|  | материалы в | моделей. |  |
|  | профессиональной | Основные свойства, |  |
|  | деятельности. | классификацию, |  |
|  | Выбирать | характеристики |  |
|  | материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. | применяемых в профессиональной деятельности материалов. |  |
|  |  | Области применения |  |
|  |  | материалов. |  |
|  |  | Характеристики |  |
|  |  | лакокрасочных |  |
|  |  | покрытий |  |
|  |  | автомобильных |  |
|  |  | кузовов. |  |

# Вид деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации.

ПМ 3. Текущий ремонт различных типов автомобилей

Спецификация 3.1.

| ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Подготовка | Оформлять учетную | Устройство и | Автомобиль, ПК с |
| автомобиля к | документацию. | конструктивные | ПО, принтер, пост |
| ремонту. | Использовать | особенности | мойки, подъемник |
| Оформление | уборочно-моечное и | ремонтимруемых |  |
| первичной | технологическое | автомобильных |  |
| документации для | оборудование | двигателей. |  |
| ремонта |  | Назначение и |  |
|  |  | взаимодействие |  |
|  |  | узлов и систем |  |
|  |  | двигателей. Знание |  |
|  |  | форм и содержание |  |
|  |  | учетной |  |
|  |  | документации. |  |
|  |  | Характеристики и |  |
|  |  | правила |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | вспомогательного |  |
|  |  | оборудования |  |
| Демонтаж и монтаж | Снимать и | Технологические | Автомобиль, |
| двигателя | устанавливать | процессы | подъемник, тумба |
| автомобиля; | двигатель на | демонтажа, монтажа, | инструментальная, |
| разборка и сборка | автомобиль, | разборки и сборки | стойка |
| его механизмов и | разбирать и собирать | двигателей, его | телескопическая, |
| систем, замена его | двигатель. | механизмов и | стенд для |
| отдельных деталей | Использовать | систем. | позиционной работы |
|  | специальный | Характеристики и | с двигателем, кран |
|  | инструмент и | порядок | гаражный, |
|  | оборудование при | использования | компрессор, бочка |
|  | разборочно- | специального | для слива и откачки |
|  | сборочных работах. | инструмента, | масла, |
|  | Работать с | приспособлений и |  |
|  | каталогами деталей. | оборудования. |  |
|  |  | Назначение и |  |
|  |  | структуру каталогов |  |
|  |  | деталей. |  |
| Проведение | Выполнять | Средства | Автомобиль, |
| технических измерений соответствующим инструментом и приборами. | метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно- измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. | метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов | подъемник, тумба инструментальная, стойка телескопическая, стенд для позиционной работы с двигателем, кран гаражный, штангенциркуль, нутромер, микрометр, набор щупов, линейка лекальная, оптические и электронные измерительные приборы |
| Ремонт деталей | Снимать и | Основные | Автомобиль, |
| систем и | устанавливать узлы и | неисправности | подъемник, тумба |
| механизмов | детали механизмов и | двигателя, его | инструментальная, |
| двигателя | систем двигателя. | систем и механизмов | стойка |
|  | Определять | их причины и | телескопическая, |
|  | неисправности и | способы устранения. | стенд для |
|  | объем работ по их | Способы и средства | позиционной работы |
|  | устранению. | ремонта и | с двигателем, кран |
|  | Определять способы | восстановления | гаражный, комплект |
|  | и средства ремонта. | деталей двигателя. | демонтажно- |
|  | Выбирать и | Технологические | монтажного |
|  | использовать | процессы разборки- | инструмента и |
|  | специальный | сборки узлов и | приспособлений; |
|  | инструмент, | систем |  |
|  | приборы и | автомобильных |  |
|  | оборудование. | двигателей. |  |
|  | Определять | Характеристики и |  |
|  | основные свойства | порядок |  |
|  | материалов по | использования |  |
|  | маркам. | специального |  |
|  | Выбирать материалы | инструмента, |  |
|  | на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия | приспособлений и оборудования. Технологии контроля технического состояния деталей. |  |
|  | труда в | Основные свойства, |  |
|  | профессиональной | классификацию, |  |
|  | деятельности. | характеристики |  |
|  |  | применяемых в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности |  |
|  |  | материалов. |  |
|  |  | Области применения |  |
|  |  | материалов. |  |
|  |  | Правила техники |  |
|  |  | безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
| Регулировка, | Регулировать | Технические условия | Диагностическое |
| испытание систем и | механизмы | на регулировку и | оборудование и |
| механизмов | двигателя и системы | испытания двигателя | инструменты: |
| двигателя после | в соответствии с | его систем и | мотор-тестер, |
| ремонта | технологической | механизмов. | сканер, система |
|  | документацией. | Технологию | компьютерной |
|  | Проводить проверку | выполнения | диагностики с |
|  | работы двигателя | регулировок | необходимым |
|  |  | двигателя. | программным |
|  |  | Оборудования и | обеспечением, |
|  |  | технологию | компрессометр, |
|  |  | испытания | стетоскоп, эндоскоп, |
|  |  | двигателей. | газоанализатор, |
|  |  |  | осциллограф, |
|  |  |  | стробоскоп, |
|  |  |  | комплект |
|  |  |  | оборудования для |
|  |  |  | замера давления в |
|  |  |  | системе смазки и |
|  |  |  | системе питания, |
|  |  |  | тумба |
|  |  |  | инструментальная, |
|  |  |  | лампа переносная |

Спецификация 3.2.

| ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Подготовка | Пользоваться | Устройство и принцип | Автомобиль, ПК с |
| автомобиля к | измерительными | действия | ПО, принтер, пост |
| ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. | приборами. | электрических машин Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и | мойки, подъемник |
|  |  | электронных систем. |  |
|  |  | Назначение и |  |
|  |  | взаимодействие узлов и |  |
|  |  | элементов |  |
|  |  | электрических и |  |
|  |  | электронных систем. |  |
|  |  | Знание форм и |  |
|  |  | содержание учетной |  |
|  |  | документации. |  |
|  |  | Характеристики и |  |
|  |  | правила эксплуатации |  |
|  |  | вспомогательного |  |
|  |  | оборудования. |  |
| Демонтаж и | Снимать и | Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки- сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. Меры безопасности при работе с | Автомобиль, |
| монтаж узлов и | устанавливать узлы и |  | подъемник, тумба |
| элементов | элементы |  | инструментальная, |
| электрических и | электрооборудования, |  | лампа переносная, |
| электронных | электрических и |  | набор |
| систем, | электронных систем |  | инструмента для |
| автомобиля, их | автомобиля. |  | разборки деталей |
| замена | Использовать |  | интерьера |
|  | специальный |  |  |
|  | инструмент и |  |  |
|  | оборудование при |  |  |
|  | разборочно- |  |  |
|  | сборочных работах. |  |  |
|  | Работать с каталогом |  |  |
|  | деталей. |  |  |
|  | Соблюдать меры |  |  |
|  | безопасности при |  |  |
|  | работе с |  |  |
|  | электрооборудованием |  |  |
|  | и электрическими |  |  |
|  | инструментами. |  |  |
|  |  | электрооборудованием и электрическими инструментами. |  |
| Проверка | Выполнять | Основные | Автомобиль, |
| состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим | метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку исправности узлов и | неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы | диагностическое оборудование и инструменты: мотор-тестер, система |
| инструментом и | элементов | устранения. | компьютерной |
| приборами. | электрических и | Средства метрологии, | диагностики с |
|  | электронных систем контрольно- измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных систем | стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. Порядок работы и | необходимым программным обеспечением, мультиметр, осциллограф, стенд для проверки стартера и генератора, пускозарядное устройство, ареометр, вилка нагрузочная, клещи токосъемные |
|  |  | использования |  |
|  |  | контрольно- |  |
|  |  | измерительных |  |
|  |  | приборов. |  |
| Ремонт узлов и | Снимать и | Основные | Автомобиль, |
| элементов | устанавливать узлы и | неисправности | диагностическое |
| электрических и | элементы | элементов и узлов | оборудование и |
| электронных | электрических и | электрических и | инструменты: |
| систем | электронных систем. | электронных систем, | мотор-тестер, |
|  | Разбирать и собирать | причины и способы | система |
|  | основные узлы | устранения. | компьютерной |
|  | электрооборудования. | Способы ремонта узлов | диагностики с |
|  | Определять | и элементов | необходимым |
|  | неисправности и | электрических и | программным |
|  | объем работ по их | электронных систем. | обеспечением, |
|  | устранению. | Технологические | мультиметр, |
|  | Устранять выявленные | процессы разборки- | осциллограф, |
|  | неисправности. | сборки ремонтируемых | стенд для |
|  | Определять способы и | узлов электрических и | проверки стартера |
|  | средства ремонта. | электронных систем. | и генератора, |
|  | Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. | Характеристики и порядок использования специального инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов. | пускозарядное устройство, ареометр, вилка нагрузочная, клещи токосъемные, паяльная станция, клещи обжимные, термоусадочный кембрик, |
| Регулировка, | Регулировать | Технические условия | Автомобиль, |
| испытание узлов и | параметры | на регулировку и | подъемник, тумба |
| элементов | электрических и | испытания узлов | инструментальная, |
| электрических и | электронных систем и | электрооборудования | диагностическое |
| электронных | их узлов в | автомобиля. | оборудование и |
| систем | соответствии с | Технологию | инструменты: |
|  | технологической | выполнения | мотор-тестер, |
|  | документацией. | регулировок и | система |
|  | Проводить проверку | проверки | компьютерной |
|  | работы | электрических и | диагностики с |
|  | электрооборудования, | электронных систем. | необходимым |
|  | электрических и |  | программным |
|  | электронных систем |  | обеспечением, |
|  |  |  | мультиметр, |
|  |  |  | осциллограф, |
|  |  |  | стенд для |
|  |  |  | проверки стартера |
|  |  |  | и генератора, |
|  |  |  | пускозарядное |
|  |  |  | устройство, |
|  |  |  | ареометр, вилка |
|  |  |  | нагрузочная, |
|  |  |  | клещи |
|  |  |  | токосъемные |

Спецификация 3.3.

| ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Подготовка автомобиля к ремонту. | Оформлять учетную документацию. Использовать | Устройство и конструктивные особенности | Автомобиль, ПК с ПО, принтер, пост мойки, подъемник |
| Оформление | уборочно-моечное | автомобильных |  |
| первичной | оборудование и | трансмиссий. |  |
| документации для | технологическое | Назначение и |  |
| ремонта. | оборудование | взаимодействие |  |
|  |  | узлов трансмиссии. |  |
|  |  | Знание форм и |  |
|  |  | содержание учетной |  |
|  |  | документации. |  |
|  |  | Характеристики и |  |
|  |  | правила |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | вспомогательного |  |
|  |  | оборудования. |  |
| Демонтаж, монтаж и | Снимать и | Технологические | Автомобиль, |
| замена узлов и | устанавливать узлы и | процессы разборки- | подъемник, тумба |
| механизмов | механизмы | сборки | инструментальная, |
| автомобильных | автомобильных | автомобильных | стойка |
| трансмиссий. | трансмиссий. | трансмиссий, их | телескопическая, |
|  | Использовать | узлов и механизмов. | стенд для |
|  | специальный | Характеристики и | позиционной |
|  | инструмент и | порядок | работы с |
|  | оборудование при | использования | двигателем, кран |
|  | разборочно- | специального | гаражный, |
|  | сборочных работах. | инструмента, | компрессор, |
|  | Работать с | приспособлений и | установка для |
|  | каталогами деталей. | оборудования. | слива и откачки |
|  | Соблюдать | Назначение и | масла |
|  | безопасные условия | структуру каталогов |  |
|  | труда в | деталей. |  |
|  | профессиональной | Правила техники |  |
|  | деятельности. | безопасности и |  |
|  |  | охраны труда в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
| Проведение | Выполнять | Средства | Автомобиль, |
| технических измерений соответствующим инструментом и приборами. | метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий контрольно- измерительными приборами и инструментами. | метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Технологические требования к контролю деталей и | подъемник, тумба инструментальная, стойка телескопическая, стенд для позиционной работы с КПП, кран гаражный, штангенциркуль, нутромер, микрометр, набор щупов, линейка |
|  | Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. | проверке работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов. | лекальная |
| Ремонт механизмов, | Снимать и | Основные | Автомобиль, |
| узлов и деталей | устанавливать | неисправности | подъемник, лампа |
| автомобильных | механизмы, узлы и | автомобильных | переносная, тумба |
| трансмиссий. | детали | трансмиссий, их | инструментальная, |
|  | автомобильных | систем и | комплект |
|  | трансмиссий. | механизмов, их | оборудования для |
|  | Разбирать и собирать | причины и способы | замера давления |
|  | механизмы и узлы | устранения. | масла в АКПП, |
|  | трансмиссий. | Способы ремонта | телескопическая |
|  | Определять | узлов | стойка, установка |
|  | неисправности и | автомобильных | для слива и |
|  | объем работ по их | трансмиссий. | откачки масла, |
|  | устранению. | Определять способы | масленый |
|  | Определять способы | и средства ремонта. | нагнетатель, |
|  | и средства ремонта. | Технологические | съемники, |
|  | Выбирать и | процессы разборки- | слесарный |
|  | использовать | сборки узлов и | верстак, тиски, |
|  | специальный | систем | съемник |
|  | инструмент, приборы | автомобильных | стопорных колец, |
|  | и оборудование. | трансмиссий. | набор щупов, |
|  |  | Характеристики и |  |
|  |  | порядок |  |
|  |  | использования |  |
|  |  | специального |  |
|  |  | инструмента, |  |
|  |  | приспособлений и |  |
|  |  | оборудования. |  |
|  |  | Требования для |  |
|  |  | контроля деталей |  |
| Регулировка и | Регулировать | Технические | Автомобиль, |
| испытание | механизмы | условия на | стенд тягово- |
| автомобильных | трансмиссий в | регулировку и | динамический |
| трансмиссий после | соответствии с | испытания | тормозной стенд |
| ремонта | технологической | автомобильных | для обкатки КПП, |
|  | документацией. | трансмиссий, узлов | стенд для |
|  | Проводить проверку | трансмиссии. | балансировки |
|  | работы | Оборудование | и | карданных валов |
|  | автомобильных | технологию |  |  |
|  | трансмиссий | испытания |  |  |
|  |  | автомобильных |  |  |
|  |  | трансмиссий. |  |  |

Спецификация 3.4.

| ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Подготовка | Оформлять учетную | Устройство и | Автомобиль, ПК с |
| автомобиля к | документацию. | конструктивные | ПО, принтер, пост |
| ремонту. | Использовать | особенности ходовой | мойки, подъемник |
| Оформление | уборочно-моечное и | части и механизмов |  |
| первичной | технологическое | рулевого управления. |  |
| документации для | оборудование. | Назначение и |  |
| ремонта. | Проверять | взаимодействие узлов |  |
|  | комплектность | ходовой части и |  |
|  | ходовой части и | механизмов управления. |  |
|  | механизмов | Знание форм и |  |
|  | управления | содержание учетной |  |
|  | автомобилей. | документации. |  |
|  |  | Характеристики и |  |
|  |  | правила эксплуатации |  |
|  |  | вспомогательного |  |
|  |  | оборудования. |  |
| Демонтаж, | Снимать и | Основные | Автомобиль, |
| монтаж и замена | устанавливать узлы | неисправности ходовой | подъемник, лампа |
| узлов и | и механизмы | части и способы их | переносная, |
| механизмов | ходовой части и | устранения. Основные | тележка |
| ходовой части и | систем управления. | неисправности систем | инструментальная, |
| систем | Использовать | управления и способы их | стойка |
| управления | специальный | устранения. | гидравлическая, |
| автомобилей. | инструмент и | Технологические | съемники, стяжки |
|  | оборудование при | процессы разборки- | пружин, пресс |
|  | разборочно- | сборки узлов и | гидравлический, |
|  | сборочных работах. | механизмов ходовой |  |
|  | Работать с | части и систем |  |
|  | каталогами деталей. | управления |  |
|  | Соблюдать | автомобилей. |  |
|  | безопасные условия | Характеристики и |  |
|  | труда в | порядок использования |  |
|  | профессиональной | специального |  |
|  | деятельности. | инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |  |
| Проведение | Выполнять | Средства метрологии, | Автомобиль, |
| технических измерений соответствующим инструментом и приборами. | метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления контрольно- измерительными приборами и инструментами. | стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности ходовой части и систем управления автомобиля. Технологические требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и параметрам систем управления автомобиля и ходовой части. Порядок работы и | подъемник, лампа переносная, тележка инструментальная, стенд сход-развал, люфтомер, индикатор часового типа, динамометрически й ключ, стетоскоп, вибростенд, стенд динамический, набор щупов |
|  |  | использования |  |
|  |  | контрольно- |  |
|  |  | измерительных |  |
|  |  | оборудования приборов |  |
|  |  | и инструментов |  |
| Ремонт узлов и | Снимать и | Основные | Автомобиль, |
| механизмов | устанавливать узлы, | неисправности ходовой | подъемник, лампа |
| ходовой части и | механизмы и детали | части и способы их | переносная, |
| систем | ходовой части и | устранения. Основные | тележка |
| управления | систем управления. | неисправности систем | инструментальная, |
| автомобилей | Определять | управления и способы их | стойка |
|  | неисправности и | устранения. | гидравлическая, |
|  | объем работ по их | Способы ремонта и | стенд сход-развал, |
|  | устранению. | восстановления узлов и | пресс |
|  | Определять способы | деталей ходовой части. | гидравлический, |
|  | и средства ремонта. | Способы ремонта | ключ |
|  | Выбирать и | систем управления и их | динамометрически |
|  | использовать | узлов. | й |
|  | специальный | Определять способы и |  |
|  | инструмент, | средства ремонта. |  |
|  | приборы и | Технологические |  |
|  | оборудование. | процессы разборки- |  |
|  |  | сборки узлов и |  |
|  |  | механизмов ходовой |  |
|  |  | части и систем |  |
|  |  | управления |  |
|  |  | автомобилей. |  |
|  |  | Характеристики и |  |
|  |  | порядок использования |  |
|  |  | специального |  |
|  |  | инструмента, |  |
|  |  | приспособлений и |  |
|  |  | оборудования. |  |
|  |  | Требования контроля |  |
|  |  | деталей |  |
| Регулировка, | Регулировать | Технические условия на | Автомобиль, |
| испытание узлов | параметры | регулировку и | подъемник, лампа |
| и механизмов | установки деталей | испытания узлов и | переносная, |
| ходовой части и | ходовой части и | механизмов ходовой | тележка |
| систем | систем управления | части и систем | инструментальная, |
| управления | автомобилей в | управления | стенд сход-развал, |
| автомобилей. | соответствии с | автомобилей. | люфтомер, |
|  | технологической | Технологию выполнения | индикатор |
|  | документацией. | регулировок узлов | часового типа, |
|  | Проводить проверку | ходовой части и | динамометрически |
|  | работы узлов и | контроля технического | й ключ, стетоскоп, |
|  | механизмов ходовой | состояния систем | вибростенд, стенд |
|  | части и систем | управления | динамический, |
|  | управления | автомобилей. |  |
|  | автомобилей |  |  |

Спецификация 3.5.

| ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. |
| --- |
| Действия | Умения | Знания | Ресурсы |
| Подготовка кузова | Оформлять | Устройство и | Автомобиль, |
| к ремонту. | учетную | конструктивные | компьютер с |
| Оформление | документацию. | особенности | необходимым |
| первичной | Использовать | автомобильных кузовов | программным |
| документации для | уборочно-моечное | и кабин. Характеристики | обеспечением, |
| ремонта. | оборудование и | лакокрасочных | принтер, пост |
|  | технологическое | покрытий | мойки, стапель |
|  | оборудование. | автомобильных кузовов. |  |
|  | Использовать | Формы и содержание |  |
|  | эксплуатационные | учетной документации. |  |
|  | материалы в | Характеристики и |  |
|  | профессиональной | правила эксплуатации |  |
|  | деятельности. | вспомогательного |  |
|  |  | оборудования. |  |
|  |  | Основные свойства, |  |
|  |  | классификацию, |  |
|  |  | характеристики |  |
|  |  | применяемых в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности |  |
|  |  | материалов. |  |
| Демонтаж, монтаж | Снимать и | Технологические | Автомобиль, |
| и замена | устанавливать узлы | процессы разборки- | стапель, тумба |
| элементов кузова, | и детали кузова, | сборки кузова, кабины | инструментальная, |
| кабины, платформы | кабины, | платформы. | набор |
|  | платформы. | Характеристики и | инструмента для |
|  | Использовать | порядок использования | разборки деталей |
|  | специальный | специального | интерьера, набор |
|  | инструмент и | инструмента, | инструмента для |
|  | оборудование при | приспособлений и | демонтажа |
|  | разборочно- | оборудования. | вклеиваемых |
|  | сборочных работах. | Назначение и | стекол, сварочное |
|  | Работать с | содержание каталога | оборудование, |
|  | каталогом деталей. | деталей. | отрезной |
|  | Соблюдать | Правила техники | инструмент, |
|  | безопасные | безопасности и охраны | гидравлические |
|  | условия труда в | труда в | растяжки |
|  | профессиональной | профессиональной |  |
|  | деятельности. | деятельности. |  |
| Проведение | Выполнять | Средства метрологии, | Автомобиль, |
| технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования. | метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров кузова с применением контрольно- измерительных приборов, оборудования и инструментов. | стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей. Технологические требования к контролю деталей и состоянию кузовов. Порядок работы и использования контрольно- измерительного | стапель, электронная измерительная система, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, |
|  |  | оборудования приборов |  |
|  |  | и инструментов |  |
| Восстановление | Снимать и | Основные | Автомобиль, |
| еталей, узлов и | устанавливать узлы | неисправности кузова | стапель, |
| кузова автомобиля. | и детали узлы и | автомобиля. | сварочное |
|  | кузова автомобиля. | Способы ремонта и | оборудование, |
|  | Определять | восстановления кузовов | споттер, набор |
|  | неисправности и | и кабин и его деталей. | инструмента для |
|  | объем работ по их | Способы и средства | рихтовки, |
|  | устранению. | ремонта. | гидравлические |
|  | Определять | Технологические | растяжки, набор |
|  | способы и средства | процессы разборки- | струбцин, |
|  | ремонта. | сборки кузова | отрезное и |
|  | Применять | автомобиля и его | шлифовальное |
|  | оборудование для | восстановления. | оборудование, |
|  | ремонта кузова и | Характеристики и | набор |
|  | его деталей. | порядок использования | инструмента для |
|  | Выбирать и | специального | вклейки стекол, |
|  | использовать | инструмента, |  |
|  | специальный | приспособлений и |  |
|  | инструмент и | оборудования. |  |
|  | приспособления. | Требования к контролю |  |
|  |  | деталей |  |
| Окраска кузова и | Определять | Основные дефекты | Автомобиль, пост |
| деталей кузова | основные свойства | лакокрасочного | подготовки |
| автомобиля | лакокрасочных | покрытия кузовов | автомобиля к |
|  | материалов по | автомобилей. | окраске, камера |
|  | маркам. | Способы ремонта и | окрасочная, |
|  | Выбирать | восстановления | шлифовальный |
|  | лакокрасочные материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. | лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Специальные технологии окраски. Оборудование и | инструмент ручной и электрический, краскопульт, |
|  | Использовать | материалы для ремонта. |  |
|  | оборудование для | Характеристики |  |
|  | окраски кузова | лакокрасочных |  |
|  | автомобиля. | покрытий |  |
|  | Определять | автомобильных кузовов. |  |
|  | дефекты | Области применения |  |
|  | лакокрасочного | материалов. |  |
|  | покрытия и объем | Технологические |  |
|  | работ по их | процессы окраски кузова |  |
|  | устранению. | автомобиля. |  |
|  | Определять | Характеристики и |  |
|  | способы и средства | порядок использования |  |
|  | ремонта. | специального |  |
|  | Применять | оборудования для |  |
|  | оборудование для | окраски. Требования к |  |
|  | окраски кузова и | контролю |  |
|  | его деталей. | лакокрасочного |  |
|  | Выбирать и | покрытия. |  |
|  | использовать |  |  |
|  | оборудование, |  |  |
|  | инструменты и |  |  |
|  | материалы для |  |  |
|  | технологических |  |  |
|  | операций окраски |  |  |
|  | кузова автомобиля. |  |  |
| Регулировка и | Регулировать | Основные | Автомобиль, |
| контроль качества | установку | неисправности кузова | стапель, |
| ремонта кузовов и | элементов кузовов | автомобиля. | электронная |
| кабин | и кабин в | Способы ремонта и | измерительная |
|  | соответствии с | восстановления | система, |
|  | технологической | кузовов, кабин и их | толщиномер, |
|  | документацией. | деталей. | набор щупов для |
|  | Проводить | Способы и средства | замера зазоров, |
|  | проверку узлов. | ремонта |  |
|  | Проводить | Технологические |  |
|  | проверку размеров. | процессы разборки- |  |
|  | Проводить | сборки кузова |  |
|  | качество | автомобиля и его |  |
|  | лакокрасочного | восстановления. |  |
|  | покрытия | Характеристики и |  |
|  |  | порядок использования |  |
|  |  | специального |  |
|  |  | инструмента, |  |
|  |  | приспособлений и |  |
|  |  | оборудования. |  |
|  |  | Требования к контролю |  |
|  |  | деталей |  |

# Спецификация общих компетенций

## Спецификация общих компетенций

| Шифр комп. | Наименование компетенций | Дискрипторы (показатели сформированности) | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессионально й деятельности, применительно к различным контекстам | Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информации Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий Оценка рисков на каждом шагу Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана | Распознавать задачу и/или проблему в профессионально м и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | Актуальный профессиональ ный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональ ном и/или социальном контексте. |
|  | . | числе неочевидных. Разработка детального плана действий Оценка рисков на каждом шагу Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессионально й и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный Алгоритмы выполнения работ в профессиональ ной и смежных областях; Методы работы в профессиональ ной и смежных сферах. Структура плана для решения задач Порядок оценки результатов решения задач профессиональ ной деятельности |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию | Планирование информационного поиска из широкого | Определять задачи поиска информации | Номенклатура информационн ых источников |
|  | информации, необходимой для выполнения задач профессионально й деятельности. | набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | применяемых в профессиональ ной деятельности Приемы структурирова ния информации Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Использование актуальной нормативно- правовой документацию по профессии (специальности) Применение современной научной профессиональной терминологии Определение траектории профессионального развития и самообразования | Определять актуальность нормативно- правовой документации в профессионально й деятельности Выстраивать траектории профессиональног о и личностного развития | Содержание актуальной нормативно- правовой документации Современная научная и профессиональ ная терминология Возможные траектории профессиональ ного развития и самообразован ия |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействоват ь с коллегами, | Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач Планирование | Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействоват ь с коллегами, руководством, | Психология коллектива Психология личности Основы проектной |
|  | руководством, клиентами. | профессиональной деятельность | клиентами. | деятельности |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе | Излагать свои мысли на государственном языке Оформлять документы | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловечески х ценностей. | Понимать значимость своей профессии (специальности) Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессионально й деятельности по профессии (специальности) | Сущность гражданско- патриотическо й позиции Общечеловече ские ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональ ной деятельности |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережени ю, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережени я в рамках профессионально й деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональ ной деятельности Основные ресурсы задействованн ые в профессиональ ной деятельности Пути обеспечения ресурсосбереж ения. |
| ОК 8 | Использовать средства | Сохранение и укрепление здоровья | Использовать физкультурно- | Роль физической |
|  | физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессионально й деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности . | посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональны х целей; Применять рациональные приемы двигательных функций в профессионально й деятельности Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | культуры в общекультурн ом, профессиональ ном и социальном развитии человека; Основы здорового образа жизни; Условия профессиональ ной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальност и) Средства профилактики перенапряжени я |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессионально й деятельности. | Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Использовать современное программное обеспечение | Современные средства и устройства информатизац ии Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональ- ной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессионально й документацией на государственном и иностранном языке. | Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональн ые и бытовые), понимать тексты | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональ ные темы |
|  |  | темы | на базовые профессиональны е темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональны е темы строить простые высказывания о себе и о своей профессионально й деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональны е темы | основные общеупотребит ельные глаголы (бытовая и профессиональ ная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональ ной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональ ной направленност и |
| ОК 11 | ОК 11. Планировать предприниматель- скую деятельность в профессионально й сфере. | Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности Составлять бизнес план Презентовать бизнес-идею Определение источников финансирования Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи Презентовать идеи открытия собственного дела в профессионально й деятельности Оформлять бизнес-план Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | Основы предпринимате льской деятельности Основы финансовой грамотности Правила разработки бизнес-планов Порядок выстраивания презентации Кредитные банковские продукты |

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Объем образовательной программы в академических часах | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Занятия по дисциплинам и МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего по дисциплинам /МДК | В том числе лабораторные и практические занятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательная часть образовательной программы | 1152 | 684 | 322 | 468 |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 180 | 180 | 118 |  | * | 1 |
| ОП.01 | Электротехника | 36 | 36 | 22 |  | * | 1 |
| ОП.02 | Охрана труда | 36 | 36 | 18 |  | * | 1 |
| ОП.03 | Материаловедение | 32 | 32 | 16 |  | * | 1 |
| ОП.04 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 36 | 22 |  | * | 1 |
| ФК.01 | Физическая культура | 40 | 40 | 40 |  | * | 1 |
| ПО 00 | Профессиональный цикл | 972 | 468 | 204 | 468 |  |  |
| ПМ.01. | Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля | 260 | 152 | 74 | 108 |  |  |
| МДК.01.01 | Устройство автомобилей | 90 | 90 | 42 |  | * | 1 |
| МДК.01.02 | Техническая диагностика автомобилей | 62 | 62 | 30 |  | * | 1 |
| УП.01. | Учебная практика | 72 |  |  | 72 |  | 1 |
| ПП.01. | Производственная практика | 36 |  |  | 36 |  | 1 |
| ПМ.02. | Техническое обслуживание автотранспорта | 290 | 182 | 62 | 108 | * |  |
| МДК.02.01 | Техническое обслуживание автомобилей | 72 | 72 | 32 |  | * | 1 |
| МДК.02.02 | Теоретическая подготовка водителя автомобиля | 110 | 110 | 30 |  | * | 1 |
| УП.02 | Учебная практика | 72 |  |  | 72 |  | 1 |
| ПП.02 | Производственная практика | 36 |  |  | 36 |  | 1 |
| ПМ.03. | Текущий ремонт различных типов автомобилей | 386 | 134 | 68 | 252 | * |  |
| МДК.03.01 | Слесарное дело и технические измерения | 36 | 36 | 18 |  | * | 1 |
| МДК.03.02 | Ремонт автомобилей | 98 | 98 | 50 |  | * | 1 |
| УП.03 | Учебная практика | 108 |  |  | 108 |  | 1 |
| ПП.03 | Производственная практика | 144 |  |  | 144 |  | 1 |
| ПА.00 | Промежуточная аттестация | 36 | 36 |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 288 |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1476 |  |  |  |  |  |

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

5.2. Примерный календарный учебный график

| Индекс | Компоненты программы | ПН | сентябрь | ПН | октябрь | ПН | ноябрь | ПН | декабрь | январь | ПН | февраль | ПН | март | ПН | апрель | ПН | май | ПН | июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |
|  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| ОП.00 | Общепрофессио-нальный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Электротехника | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Охрана труда | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Материаловедение | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Безопасность жизнедеятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Физическая культура | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Устройство автомобилей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Техническая диагностика автомобилей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Техническое обслуживание автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Техническое обслуживание автомобилей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Теоретическая подготовка водителя автомобиля | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Текущий ремонт различных типов автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Слесарное дело и технические измерения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.02 | Ремонт автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |
| ПА.00 | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Всего час в неделю учебных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы

6.1.1.Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы; мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Электротехники

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности

Устройства автомобилей

Правил безопасности дорожного движения

Лаборатории:

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля

Ремонта двигателей

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления

Мастерские:

Слесарная

Сварочная

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами):

- мойки и приемки автомобилей

- слесарно-механическим

- диагностическим

- кузовным

- окрасочным

- агрегатным

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля

Спортивный комплекс:

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии.

Образовательная организация, реализующая программу по профессии23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля

•	рабочее место преподавателя,

•	рабочие места обучающихся,

•	комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации,

•	приборы, инструменты и приспособления,

•	демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»,

•	плакаты по темам лабораторно-практических занятий,

•	стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»,

•	стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»,

•	осциллограф,

•	мультиметр,

•	комплект расходных материалов.

Лаборатория ремонта двигателей

•	рабочее место преподавателя,

•	рабочие места обучающихся,

•	мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения),

•	двигатели внутреннего сгорания,

•	стенд для позиционной работы с двигателем,

•	наборы слесарных инструментов,

•	набор контрольно-измерительного инструмента.

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления

•верстаки с тисками (по количеству рабочих мест),

•стеллажи,

•стенды для позиционной работы с агрегатами,

•агрегаты и механизмы шасси автомобиля,

•наборы слесарных и измерительных инструментов,

•макеты агрегатов автомобиля в разрезе.

6.1.2.2. Оснащение мастерских

Мастерские:

Слесарная

•	верстаки с тисками (по количеству рабочих мест),

•	наборы слесарного инструмента,

•	наборы измерительных инструментов,

•	расходные материалы,

•	отрезной инструмент,

•	станки: сверлильный, заточной

Сварочная

•	верстак металлический,

•	экраны защитные,

•	щетка металлическая,

•	набор напильников,

•	станок заточной,

•	шлифовальный инструмент,

•	отрезной инструмент,

•	тумба инструментальная,

•	сварочное оборудование (сварочные аппараты),

•	расходные материалы,

•	вытяжка местная,

•	комплекты средств индивидуальной защиты,

•	огнетушители

По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами):

- мойка

•	расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля),

- микрофибра,

- пылесос,

- водосгон,

- моечный аппарат высокого давления с пеногенератором

- слесарно-механический

- подъемник,

- оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель),

- трансмиссионная стойка,

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки),

- переносная лампа,

- приточно-вытяжная вентиляция,

- вытяжка для отработавших газов,

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин),

- набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов),

- верстаки с тисками,

- стенд для регулировки углов установки колес,

- пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением),

- компрессор,

- подкатной домкрат

- диагностический

- подъемник,

- диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр),

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки),

- кузовной

- стапель,

- тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки),

- набор инструмента для разборки деталей интерьера,

- набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол,

- сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью),

- отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник),

- гидравлические растяжки,

- измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер),

- споттер,

- набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовочные пилы),

- набор струбцин,

- набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель),

- шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок)

- окрасочный

- пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные),

- пост подготовки автомобиля к окраске,

- шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки шлифовальные),

- краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака),

- расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный),

- окрасочная камера

- агрегатный

- мойка агрегатов,

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов),

- верстаки с тисками,

- пресс гидравлический,

- набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов),

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки),

- пневмолиния,

- пистолет продувочный,

- стенд для позиционной работы с агрегатами,

- плита для притирки ГБЦ,

- масленка,

- оправки для поршневых колец,

- переносная лампа,

- вытяжка местная,

- приточно-вытяжная вентиляция,

- поддон для технических жидкостей,

- стеллажи.

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация (возможно с использованием сетевой формы) должна иметь автодром или закрытую площадку обучения вождению, соответствующую требованиям примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк учебных автомобилей.

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов).

Цель проведения чемпионатов WorldSkills Russia – профессиональная ориентация граждан России в возрасте от 12 до 25 лет, а также внедрение в систему отечественного профессионального образования лучших международных наработок по направлениям:

Подготовка студентов к участию в чемпионатах WorldSkills Russia осуществляется в ОГА ПОУ «Маловишерский техникум». Практические занятия на повышенном (олимпиадном) уровне проводятся на рабочих местах под руководством мастеров производственного обучения, а также представителями от предприятий, обладающими достаточной профессиональной компетенцией для профессиональной подготовки участников.

Планируемые результаты работы определяются Характеристиками компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», Техническими описаниями и Регламентом чемпионатов.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Студенты знакомятся  с организацией и производственными технологиями современного производства в рамках определенной компетенции.

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий.

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках модуля:

•	диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная и т.п.);

•	подъемник;

•	подкатной домкрат;

•	переносная лампа;

•	инструментальная тележка с набором инструмента;

•	приточно-вытяжная вентиляция;

•	вытяжка для отработавших газов;

•	комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;

•	набор контрольно-измерительного инструмента;

•	стенд для регулировки углов установки колес.

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках модуля:

•	автомобиль;

•	подъемник;

•	пневмолиния или компрессор;

•	подкатной домкрат;

•	трансмиссионная стойка;

•	инструментальная тележка с набором инструмента;

•	переносная лампа;

•	приточно-вытяжная вентиляция;

•	вытяжка для отработавших газов;

•	комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;

•	набор контрольно-измерительного инструмента;

•	верстаки с тисками;

•	стенд для регулировки углов установки колес;

•	оборудование для замены эксплуатационных жидкостей.

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках модуля:

•	автомобиль;

•	подъемник;

•	пневмолиния или компрессор;

•	подкатной домкрат;

•	оборудование для замены эксплуатационных жидкостей;

•	трансмиссионная стойка;

•	инструментальная тележка с набором инструмента;

•	переносная лампа;

•	приточно-вытяжная вентиляция;

•	вытяжка для отработавших газов;

•	комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;

•	набор контрольно-измерительного инструмента;

•	верстаки с тисками;

•	шиномонтажный станок;

•	балансировочный стенд;

•	стенд для регулировки углов установки колес;

•	оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструментальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, споттер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для вклейки стекол, набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент).

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности:40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Разработчики  основной профессиональной  образовательной программы

Организация-разработчик: ОГА ПОУ «Маловишерский техникум».

Разработчики:

Андреев В.В.., мастер производственного обучения ОГА ПОУ «Маловишерский техникум»

Козлов С.Ю, мастер производственного обучения ОГА ПОУ «Маловишерский техникум»

Дмитриева Н.А, заместитель директора по учебной работе ОГА ПОУ «Маловишерский техникум»

Бубнова О.В.., заместитель директора по УПР ОГА ПОУ «Маловишерский техникум»

Чечель Л.М. ., мастер производственного обучения ОГА ПОУ «Маловишерский техникум»

Приложение   I.1

к ОПОП по профессии 23.01.17

Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей

и механизмов автомобиля»

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля |
| ПК 1.1. | Определять техническое состояние автомобильных двигателей |
| ПК 1.2 | Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей |
| ПК 1.3 | Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий |
| ПК 1.4 | Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей |
| ПК 1.5 | Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки. Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. Выполнения пробной поездки. Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики автомобилей. Оценки результатов диагностики автомобилей. Оформления диагностической карты автомобиля. |
| --- | --- |
| Уметь | Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей. Использовать и обслуживать измерительное оборудование(механическое и электрическое)* Пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики.* Определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля Работать с базоым компьютерным оборудованием (включая сканеры), применяемые для обслуживания и ремонта автомобилей.* |
| Знать | Выбирать и применять рабочий современный инструмент и оборудование, применяемоедля обслуживания и ремонта легковых автомобилей.ж* Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их технические характеристики и особенности конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками. Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, регулировки и технические параметры исправного состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей. Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, диагностическое оборудование, возможности и технические характеристики. Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и способы их выявления при инструментальной диагностике. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и сопряжений. Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей. * -умения и знания , необходимые для участия в чемпионате по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -754 часа, из них:

на освоение МДК- 286 часов

на практики: учебную–288 часов

производственную–180 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля. «ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля»

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе: лабораторных и практических занятий | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1.-1.5. ОК 01.-11. | МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения | 36 | 34 |  | 108 |  | 2 |
| ПК 1.1.-1.5. ОК 01.-11. | МДК 01.02 Устройство автомобилей | 180 | 168 |  | 180 |  | 12 |
| ПК 1.1.-1.5. ОК 01.-11. | МДК.01.03 Техническая диагностика автомобилей | 70 | 66 |  |  |  | 4 |
|  | Производственная практика, часов | 180 |  | 180 |  |
|  | Всего: | 754 | 268 | 72 | 288 | 180 | 18 |

Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01.

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в час | ОК,ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей | 268 |  |
| МДК. 1. 1 Устройство автомобилей | 180 |  |
| Тема 1.1. Введение | Содержание | 4 | ПК.1.1 |
|  | Назначение, общее устройство автомобилей. |  |  |
| Тема 1.2. Двигатели | Содержание | 36 | ПК1.1-ПК.1.5 |
|  | 1. Назначение, классификация, общее устройство ДВС. Основные параметры работы ДВС. Рабочий цикл двигателя. Действительные процессы ДВС. |  |  |
|  | 2. Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-шатунного механизма. |  |  |
|  | 3. Назначение, классификация, устройство, принцип действия газораспределительного механизма. |  |  |
|  | 4. Назначение, классификация, устройство и принцип действия жидкостной системы охлаждения и системы смазки ДВС. |  |  |
|  | 5. Виды, общее устройство и принцип действия систем впрыска топлива. |  |  |
|  | 6. Устройство и принцип действия системы питания дизельного двигателя. ТНВД. |  |  |
|  | Практические занятия | 14 |  |
|  | 1. Соотнесение схем с устройством кривошипно-шатунного механизма. | 2 |  |
|  | 2. Соотнесение схем с устройством газораспределительного механизма. | 2 |  |
|  | 3. Соотнесение схем с устройством жидкостной системы охлаждения. | 2 |  |
|  | 4. Соотнесение схем с устройством смазочной системы. | 2 |  |
|  | 5. Соотнесение схем с устройством системы питания бензинового двигателя. | 2 |  |
|  | 6. Соотнесение схем с устройством системы питания дизельного двигателя. | 2 |  |
|  | 7. Соотнесение схем с устройством ТНВД и форсунок. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема 1.3. Электрооборудование автомобилей | Содержание | 34 | ПК1.1-ПК.1.5 |
|  | 1. Назначение, устройство и принцип действия АКБ, генератора переменного тока. |  |  |
|  | 2. Назначение и классификация, устройство и принцип действия систем зажигания. |  |  |
|  | 3. Система электрического пуска двигателя. Стартер. |  |  |
|  | 4. Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. Соотнесение схем с устройством генератора и реле-регуляторов. | 3 |  |
|  | 2. Соотнесение схем с устройством стартера. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
| Тема 1.4. Трансмиссия | Содержание | 40 | ПК1.1-ПК.1.5 |
|  | 1. Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Назначение каждого из агрегатов. Устройство, принцип действия сцепления. |  |  |
|  | 2. Назначение, типы коробок передач. Устройство коробок передач, раздаточной коробки. |  |  |
|  | 3. Назначение, устройство АКПП и вариаторов. |  |  |
|  | 4. Назначение, устройство и принцип действия карданной передачи. |  |  |
|  | 5. Назначение, устройство, принцип действия главной передачи, дифференциала. |  |  |
|  | Практические занятия | 15 |  |
|  | 1. Соотнесение схем с устройством сцепления. | 3 |  |
|  | 2. Соотнесение схем с устройством коробки передач. | 3 |  |
|  | 3. Соотнесение схем с устройством раздаточной коробки. | 3 |  |
|  | 4. Соотнесение схем с устройством карданной передачи. | 3 |  |
|  | 5. Соотнесение схем с устройством механизма ведущего моста. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
| Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов. | Содержание | 30 | ПК1.1-ПК.1.5 |
|  | 1. Назначение, общее устройство ходовой части. |  |  |
|  | 2. Устройство несущего кузова легкового автомобиля. |  |  |
|  | 3. Назначение, типы подвесок. Общее устройство подвески. |  |  |
|  | 4. Назначение, типы колес автомобиля. Устройство различных типов колес. Назначение, классификация, устройство автомобильных шин. Свойства, маркировка шин. |  |  |
|  | Практические занятия | 9 |  |
|  | 1. Соотнесение схем с устройством ходовой части автомобиля, кузовов. | 3 |  |
|  | 2. Соотнесение схем с устройством независимой подвески. | 3 |  |
|  | 3. Соотнесение схем с устройством и различным типам шин. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
| Тема 1.6. Органы управления | Содержание | 36 | ПК1.1-ПК.1.5 |
|  | 1. Назначение, классификация, устройство различных типов рулевого привода. Схема поворота автомобиля. |  |  |
|  | 2. Назначение, устройство и принцип действия рулевых механизмов. Принцип действия усилителей рулевого управления. |  |  |
|  | 3. Устройство и принцип действия дисковых и барабанных колесных тормозных механизмов. |  |  |
|  | 4. Назначение, устройство гидравлического, пневматического привода тормозных механизмов. |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1.Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов. | 3 |  |
|  | 2. Соотнесение схем с устройством рулевого привода. | 3 |  |
|  | 3. Соотнесение схем с устройством тормозных механизмов. | 3 |  |
|  | 4. Соотнесение схем с устройством привода тормозных механизмов. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
| МДК. 1. 2 Техническая диагностика автомобилей | 70 |  |
| Тема 1.1. Виды и методы диагностирования | Содержание | 2 | ПК.1.1 ПК.1.3 |
|  | Общие сведения о диагностировании автомобиля. Классификация средств диагностирования. |  |  |
| Тема 1.2. Диагностирование автомобильных двигателей | Содержание | 14 | ПК.1.1 ПК.1.3 |
|  | 1.Средства диагностирования механизмов и систем двигателя (использование диагностического сканера, газоанализатор)* |  |  |
|  | 2.Диагностирование механизмов двигателя. Параметры, определяемые при диагностировании. |  |  |
|  | 3.Диагностирование систем двигателя. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1.Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и систем двигателя. | 2 |  |
|  | 2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизмов двигателя. | 2 |  |
|  | 3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем двигателя. | 2 |  |
| Тема 1.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей | Содержание | 12 | ПК.1.1 ПК.1.3 |
|  | 1.Средства диагностирования электрических и электронных систем. |  |  |
|  | 2.Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля. |  |  |
|  | 3.Диагностирование приборов электронных систем автомобиля. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1.Применение средств диагностирования электрических и электронных систем автомобиля.(с использованием диагностического сканера)* | 2 |  |
|  | 2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния источников тока. | 2 |  |
|  | 3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем зажигания, пуска автомобиля. | 2 |  |
| Тема 1.4. Диагностирование автомобильных трансмиссий | Содержание | 12 | ПК.1.1 ПК.1.3 |
|  | 1. Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. Параметры, определяемые при диагностировании. |  |  |
|  | 2.Диагностирование сцепления, коробки передач. |  |  |
|  | 3.Диагностирование карданной передачи, механизма ведущего моста. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. | 2 |  |
|  | 2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния сцепления, коробки передач. | 2 |  |
|  | 3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния карданной передачи, механизма ведущего моста. | 2 |  |
| Тема 1.5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей | Содержание | 12 | ПК.1.1 ПК.1.3 |
|  | 1.Средства диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля. |  |  |
|  | 2.Диагностирование подвески, колес и шин. |  |  |
|  | 3.Диагностирование рулевого управления и тормозной системы. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1.Выполнение заданий по изучению средств диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля. | 2 |  |
|  | 2.Выполнение заданий по проверке углов установки колес. | 2 |  |
|  | 3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния тормозной системы. | 2 |  |
| Тема 1.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ | Содержание | 14 | ПК.1.1 ПК.1.3 |
|  | 1.Средства диагностирования состояния кузова, кабины, платформы. |  |  |
|  | 2.Диагностика геометрии кузова. |  |  |
|  | 3.Диагностика лакокрасочного покрытия кузова |  |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы | 6 |  |
|  | 1.Выполнение заданий по проверке технического состояния кузова и его элементом. | 2 |  |
|  | 2.Выполнение заданий по поверке геометрии кузова. | 2 |  |
|  | 3.Выполнение заданий по определению состояния лакокрасочного покрытия. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Учебная практика раздела 1. Виды работ: | 108 | ПК.1.1-ПК.1.5 |
| Определение технического состояния автомобильных двигателей. Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. Определение технического состояния ходовой части. Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. | 12 |  |
|  | 12 |  |
|  | 12 |  |
|  | 12 |  |
|  | 12 |  |
|  | 12 |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ: Определение технического состояния автомобилей автомобильный двигатель электрические и электронные системы автомобиля трансмиссия ходовая часть. Техническое обслуживание рулевого управления Техническое обслуживание тормозной системы Техническое обслуживание ходовой части* Техническое обслуживание системы охлаждения и смазки Разбирать, собирать, устранять неисправности рулевого управления* Разбирать, собирать, устранять неисправности электрооборудования Проверка, замена и регулировка механизмов ходовой части Разбирать, собирать, устранять неисправности тормозной системы Разбирать, собирать, устранять неисправности ходовой части Разбирать, собирать, устранять неисправности трансмиссии Разбирать, собирать, устранять неисправности электрооборудования Разбирать, собирать, устранять неисправности системы питания карбюраторного, инжекторного и дизельного двигателя Разбирать, собирать, устранять неисправности системы охлаждения и смазки Проверка правильности оформления отчета, консультации по оформлению отчетности. Проверка соответствия отчета индивидуальному заданию* Оформление учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, его агрегатов и систем* Сдача отчета в соответствии с индивидуальным заданием и по установленной форме* Производственная практика раздела 2. Виды работ: Диагностирование механизмов и систем двигателя. Диагностирование электрических и электронных систем. Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля. Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной системы. Диагностирование основных параметров кузова. Диагностирование системы питания карбюраторного, инжекторного и дизельного двигателя.* Диагностирование газораспределительного механизма* * - cогласно профессиональным компетенциям, соответствующим характеристикам компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и техническим описаниям. | 144 36 | ПК1.1-ПК.1.5 |
| Промежуточная аттестация | 12 |  |
| Всего | 754 |  |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Слесарное дело и технические измерения |  | 36 |  |
| Тема 2.1. Организация слесарных работ | Правила техники безопасности при слесарных работах | 6 |  |
|  | Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. Правила освещения рабочего места. |  |  |
|  | Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка инструмента. |  |  |
| Тема 2.2. Общеслесарные работы | Виды слесарных работ: плоскостная разметка, правка и гибка металла, резание металла, опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание. | 10 |  |
|  | Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками применяемых материалов и требуемой формой изделия. |  |  |
|  | Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам) |  |  |
|  | Требования к качеству обработки деталей |  |  |
|  | Практические занятия | 18 |  |
|  | Разметка плоских поверхностей |  |  |
|  | Рубка металла |  |  |
|  | Правка металла |  |  |
|  | Гибка металла |  |  |
|  | Резка металла |  |  |
|  | Опиливание металла |  |  |
|  | Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий |  |  |
|  | Нарезание внешней резьбы |  |  |
|  | Нарезание внутренней резьбы |  |  |
|  | Клепка |  |  |
|  | Пайка и лужение |  |  |
|  | Склеивание |  |  |
|  | Шабрение |  |  |
|  | Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по теме «Изготовление изделий из металла» | 2 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Устройство автомобилей», оснащенный

оборудованием:

•	макеты: двигатель автомобиля в разрезе, сцепление, механическая коробка передач, автоматическая коробка передач, редуктор моста, подвески автомобиля, АКБ, генератор, стартер,

•	плакаты: комплект плакатов по устройству легковых автомобилей, комплект плакатов по устройству грузовых автомобилей,

•	альбомы: устройство грузовых автомобилей, устройство легковых автомобилей,

•	комплект деталей механизмов и систем двигателей, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, узлов и элементов электрооборудования автомобиля

и техническими средствами:

•	интерактивная доска, электронные ресурсы по устройству автомобилей.

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля, оснащенная оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.1 данной программы.

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей (с диагностическим участком), оснащенная оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.2 данной программы.

Оснащенные базы практики- в соответствии с п. 6.1.2.3 данной программы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник/ А. Г. Пузанков. - М: Издательский центр «Академия», . – 640с.

2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник/ А.П. Пехальский. – М - Издательский центр «Академия», . – 528 с.

4. Власов В.М. Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей/ В.М. Власов. - М: Издательский центр «Академия», . – 480с.

5.  Гаврилов К.Л.  Диагностика автомобилей при эксплуатации  и  техническом осмотре/ К.Л. Гаврилов. -  Издательство ФГУГ ЦСК, , -580 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

http://www.ru.wikipedia.org

http://www.autoezda.com/diagnostika-avto

http://autoustroistvo.ru

http://tezcar.ru

http://ustroistvo-avtomobilya.ru

3.2.3. Дополнительные источники

1.Селифонов В.В.  Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ В.В. Селифонов, М.К. Бирюков. - М: Издательский центр «Академия», . – 400 с.

2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос./ В.Г. Доронкин - М: Издательский центр «Академия»,  – 64 с.;

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля/ В.Ф. Яковлев. - Издательство: Солон-Пресс,  - 273.

4. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев. — М.: КАТ № 9,

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей | Демонстрация знания диагностируемых параметров работы двигателей, методов инструментальной диагностики двигателей, номенклатуры и технических характеристик диагностического оборудование для автомобильных двигателей. | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий |
|  | Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей включающий выбор методов диагностики, необходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение и использование диагностического оборудования, выбор и использование программы диагностики | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) |
| ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей | Демонстрация знания номенклатуры и порядка использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основных неисправностей электрооборудования, их причин и признаков. | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий |
|  | Соблюдение мер безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами Проведение инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей включающей: выбор методов диагностики, необходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение диагностического оборудования для определения технического состояния электрических и электронных систем автомобилей с применением измерительных приборов. | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) |
| ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий | Демонстрация знаний методов инструментальной диагностики трансмиссий, диагностического оборудования, их назначение, технические характеристики, устройства оборудования коммутации; порядка проведения и технологических требований к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимых величинах проверяемых параметров. | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий |
|  | Проведение инструментальной диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий включающее: выбор методов диагностики, необходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение и использование диагностического оборудования, выбор и использование программ диагностики, проведение диагностики агрегатов трансмиссии. Соблюдение безопасных условий труда в профессиональной деятельности | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) |
| ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей | Демонстрация знаний диагностируемых параметров, методов инструментальной диагностики ходовой части и механизмов управления, номенклатуры и технических характеристики диагностического оборудование, оборудования коммутации; способы выявления неисправностей при инструментальной диагностике. | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий |
|  | Проведение инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей включающей: выбор методов диагностики, необходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение и использование диагностического оборудования, выбор и использование программ диагностики, соблюдение безопасных условий труда в профессиональной деятельности | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) |
| ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ | Демонстрация знаний геометрических параметров автомобильных кузовов; устройства и работы средств диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей; технологий и порядка проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий |
|  | Умения: Проведение инструментальной диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей включающей: диагностирование технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей, проведение измерения геометрии кузовов, соблюдение безопасных условий труда в профессиональной деятельности. | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач |  |
| ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) | Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы. Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам. Экзамен квалификационный |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | - эффективность использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке |  |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | демонстрация готовности к ведению предпринимательской деятельности в сфере получаемой специальности |  |

Приложение   I.2

к ОПОП по профессии 23.01.17

Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта»

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ… |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………………………………………………………………………………………… |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: «Техническое обслуживание автотранспорта» согласно требованиям нормативно-технической документации и, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации |
| ПК 2.1 | Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. |
| ПК 2.2 | Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей |
| ПК 2.3 | Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. |
| ПК 2.4 | Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей. |
| ПК 2.5 | Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Приёма автомобиля на техническое обслуживание. Оформления технической документации. Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной поездки). Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в зону выдачи. Сдачи автомобиля заказчику. |
| --- | --- |
| Уметь | Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов, проведению необходимых регулировок; проверке состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные материалы. Пользоваться измерительными приборами. Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его движении. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
| Знать | Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции и технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками. Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей. Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического обслуживания. Основные положения электротехники. Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их устранения. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области применения используемых материалов. Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 556, из них:

на освоение МДК- 268 часа

на практики:

учебную- 108 часа

производственную- 180 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуляПМ.02.

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. | Самостоятель-ная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | Лабораторных и практических занятий | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1 -2.5 ОК 01-10 | Раздел 1. Выполнение технического обслуживания автомобилей | 106 | 106 | 32 | 108 | 180 | 8 |
| ПК 2.1 -2.5 ОК 01-10 | Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля | 162 | 162 | 30 |  |  | 12 |
| ПК 2.1 -2.5 ОК 01-10 | Производственная практик, часов | 36 |  | 180 |  |
| Всего: | 556 | 268 | 62 | 108 | 180 | 20 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуляПМ.02.

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | ПК.2.1- ПК 2.5 |
| Раздел 1.Выполнение технического обслуживания автомобилей | 268 |  |
| МДК. 2. 1 Техническое обслуживание автомобилей | 106 |  |
| Тема 1.1. Организация и регламенты технического обслуживания автомобилей | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Основы технической эксплуатации автомобилей |  |  |
|  | 2. Планово-предупредительная система технического обслуживания автомобилей |  |  |
|  | 3. Содержание и технологии технического обслуживания автомобилей |  |  |
|  | 4. Производственная база технического обслуживания автомобилей |  |  |
|  | 5. Планирование и организация технического обслуживания автомобилей |  |  |
|  | 6. Особенности технического обслуживания и диагностики автомобилей зарубежного производства |  |  |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание автомобильных двигателей | Содержание | 18 | ПК.2.1- ПК 2.5 |
|  | 1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей |  |  |
|  | 2. Оборудование и материалы технического обслуживания автомобильных двигателей |  |  |
|  | 3. Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных двигателей |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 12 | ПК.2.1- ПК 2.5 |
|  | 1.Техническое обслуживание системы смазки автомобильных двигателей |  |  |
|  | 2. Техническое обслуживание газораспределительного механизма автомобильных двигателей |  |  |
|  | Техническое обслуживание систем охлаждения автомобильных двигателей |  |  |
|  | 4. Техническое обслуживание систем питания бензиновых автомобильных двигателей |  |  |
|  | Техническое обслуживание систем питания газобаллонных автомобильных двигателей |  |  |
|  | Техническое обслуживание систем питания дизельных автомобильных двигателей |  |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей | Содержание | 14 | ПК.2.1- ПК 2.5 |
|  | 1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей |  |  |
|  | 2. Оборудование и материалы технического обслуживания электрических и электронных систем автомобилей |  |  |
|  | 3. Приёмы выполнения операций технического обслуживания электрических и электронных систем автомобилей |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 8 |  |
|  | Техническое обслуживание систем зажигания автомобильных двигателей |  |  |
|  | Техническое обслуживание систем пуска автомобильных двигателей |  |  |
|  | Техническое обслуживание систем освещения и сигнализации автомобилей |  |  |
|  | Техническое обслуживание электронных систем автомобиля |  |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание автомобильных трансмиссий | Содержание | 12 | ПК.2.1- ПК 2.5 |
|  | Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных трансмиссий |  |  |
|  | Оборудование и материалы технического обслуживания автомобильных трансмиссий |  |  |
|  | Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных трансмиссий |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 6 |  |
|  | 1. Техническое обслуживание механических трансмиссий автомобиля |  |  |
|  | 2. Техническое обслуживание автоматических коробок передач трансмиссий |  |  |
|  | 3. Техническое обслуживание вариаторов трансмиссий |  |  |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей | Содержание | 10 | ПК.2.1- ПК 2.5 |
|  | Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части и механизмов управления автомобилей |  |  |
|  | Оборудование и материалы технического обслуживания ходовой части и механизмов управления автомобилей |  |  |
|  | Приёмы выполнения операций технического обслуживания ходовой части и механизмов управления автомобилей |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 4 |  |
|  | 1. Техническое обслуживание ходовой части автомобилей |  |  |
|  | 2. Техническое обслуживание механизмов управления автомобилями |  |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание автомобильных кузовов | Содержание | 8 | ПК.2.1- ПК 2.5 |
|  | 1. Регламентные работы, оборудование и материалы для технического обслуживания автомобильных кузовов |  |  |
|  | 2. Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных кузовов |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов |  |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 Изучение регламентов технического обслуживания автомобилей зарубежного производства. Знакомство с формами приёмки автомобиля на техническое обслуживание. Особенности технического обслуживания гибридных энергетических установок автомобилей. Особенности технического обслуживания электромеханических трансмиссий автомобилей. Техническое обслуживание гидравлического дополнительного оборудования автомобилей и автосервисов. Технические жидкости и смазки автомобилей и их взаимозаменяемость. При необходимости тематика самостоятельной работы | 8 |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Смазочные работы. Заправочные работы. Регулировочные работы. Крепёжные работы. Электротехнические работы. Диагностические работы. Уборочно-моечные работы. Кузовные работы. Шиномонтажные работы. Складские работы. Обслуживание оборудования производственной зоны технического сервиса. Оформление технической приёмочно-сдаточной документации на автомобиль при работе с клиентами. | 108 | ПК.2.1- ПК 2.5 |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей. Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей. Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей. Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического сервиса автомобилей. | 180 | ПК.2.1- ПК 2.5 |
| Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля |  |  |
| МДК. 2. 2Теоретическая подготовка водителя автомобиля | 162 |  |
| Тема 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения | Содержание |  | 62 |
|  | Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы |  |  |
|  | Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения |  |  |
|  | Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения |  |  |
|  | Обязанности участников дорожного движения |  |  |
|  | Дорожные знаки |  |  |
|  | Дорожная разметка |  |  |
|  | Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части |  |  |
|  | Остановка и стоянка транспортных средств |  |  |
|  | Регулирование дорожного движения |  |  |
|  | Правила проезда регулируемых перекрестков |  |  |
|  | Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог |  |  |
|  | Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов |  |  |
|  | Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов |  |  |
|  | Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов |  |  |
|  | Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 12 |
|  | Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части |  |  |
|  | Остановка и стоянка транспортных средств |  |  |
|  | Проезд перекрестков |  |  |
|  | Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов |  |  |
|  | Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения |  |  |
|  | Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения |  |  |
| Тема 2. Психофизиологические основы деятельности водителя | Содержание |  | 12 |
|  | Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки |  |  |
|  | Этические основы деятельности водителя |  |  |
|  | Основы эффективного общения |  |  |
|  | Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 4 |
|  | 1.Саморегуляция психического состояния и поведения - психологический практикум |  |  |
|  | 2.Профилактика конфликтов и общение в условиях конфликта - психологический практикум |  |  |
| Тема 3. Основы управления транспортными средствами | Содержание |  | 14 |
|  | Дорожное движение |  |  |
|  | Профессиональная надежность водителя |  |  |
|  | Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления |  |  |
|  | Дорожные условия и безопасность движения |  |  |
|  | Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством |  |  |
|  | Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 2 |
|  | Дорожные условия и безопасность движения |  |  |
| Тема 4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | Содержание |  | 20 |
|  | Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи |  |  |
|  | Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения |  |  |
|  | Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах |  |  |
|  | Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 8 |
|  | Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения |  |  |
|  | Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах |  |  |
|  | Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Транспортировка пострадавших |  |  |
|  | 4. Первая помощь при прочих состояниях (ожогах, отморожении и переохлаждении, перегревании, острых отравлениях) |  |  |
| Тема 5.Основы управления транспортными средствами категории "B" | Содержание |  | 16 |
|  | Приемы управления транспортным средством |  |  |
|  | Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий |  |  |
|  | Управление транспортным средством в штатных ситуациях |  |  |
|  | Управление транспортным средством в нештатных ситуациях |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 4 |
|  | Управление транспортным средством в штатных ситуациях |  |  |
|  | Управление транспортным средством в нештатных ситуациях |  |  |
| Тема 6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | Содержание |  | 8 |
|  | Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом |  |  |
|  | Основные показатели работы грузовых автомобилей |  |  |
|  | Организация грузовых перевозок |  |  |
|  | Диспетчерское руководство работой подвижного состава |  |  |
| Тема 7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | Содержание |  | 6 |
|  | Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  |  |
|  | Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта |  |  |
|  | Диспетчерское руководство работой такси на линии |  |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 Решение ситуативных задач по правилам дорожного движения | 12 |  |
| Промежуточная аттестация | 12 |  |
| Всего | 556 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный

оборудованием:

•  рабочее место преподавателя,

•	 рабочие места обучающихся,

•	 комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»,

•	 тематические стенды,

•	 узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудованием, трансмиссии, рулевое управление, тормозная система,

•	 основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта автомобилей

и техническими средствами:

•	 мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения).

Кабинет «Правила безопасности дорожного движения», оборудованный в соответствии с требованиями примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.

Мастерские: по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами), тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 данной программы.

Оснащенные базы практики - в соответствии с п. 6.1.2.3 данной программы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программыДля реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: учебно-практическое пособие/ А. Н. Шишлов, С. В. Лебедев, М.Л. Быховский В.В. Прокофьев. - М.: ГБОУ КАТ №9,

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (дипломное проектирование) / Светлов М.В. – М: КНОРУС,  – 320 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

# 1.ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/

# 2. http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1-2.5 МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей | Демонстрировать знания: Марок и моделей автомобилей, их технических характеристик, особенностей конструкции и технического обслуживания. Технических документов на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологических основ общения с заказчиками. Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля. Устройства систем, агрегатов и механизмов автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов автомобилей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Документация по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей | Экзамен |
|  | Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. Управлять автомобилем. Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов, проведению необходимых регулировок. Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе | Экспертное наблюдение за выполнением практической работы |
| ПК 2.1-2.5 МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля | Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП | Экзамен |
|  | Умения: Управлять автомобилем. Выбирать маршрут и режим движения в соответствии с дорожной обстановкой на основе оценки дорожных знаков, дорожной разметки, сигналов регулирования дорожного движения, дорожных условий и требований к техническому состоянию транспортного средства | Экспертное наблюдение за выполнением практической работы |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен квалификационный |
| ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по профессии для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | -грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | - эффективность использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту; |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке. |  |

Приложение   I.3

к ПООП по профессии 23.01.17

Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.03 | с.84 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. | с.91 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. | с.97 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | с.99 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» в соответствии с требованиями технологической документации и, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |

## Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации |
| ПК 3.1. | Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. |
| ПК 3.2. | Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. |
| ПК 3.3. | Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. |
| ПК 3.4. | Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. |
| ПК 3.5. | Производить ремонт и окраску кузовов. |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его механизмов и систем, замене его отдельных деталей. Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены. Проведения технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования. Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и систем управления, автомобильных трансмиссий после ремонта. Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим инструментом и приборами. |
| --- | --- |
| Уметь | Оформлять учетную документацию. Работать с каталогами деталей. Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами. Проверять комплектность ходовой части и механизмов управления автомобилей. Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей. Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта. Устранять выявленные неисправности. Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
| Знать | Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей, узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин автомобилей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. Оборудование и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. Формы и содержание учетной документации. Назначение и структуру каталогов деталей. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, специального инструмента, приспособлений и оборудования. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю деталей и состоянию кузовов. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины и способы устранения неисправностей. Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей, электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, кузова, кабины платформы. Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения материалов. Специальные технологии окраски. Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 388, из них:

на освоение МД – 100 часа

на практики:

учебную - 72 часов

производственную - 216 часа

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуляПМ.03.

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практика |  |
|  |  |  | всего | лабораторные работы и практические занятия | учебная | производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1.-3.5. ОК 01.-10. | Раздел 1 МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения | 36 | 36 | 18 |  |  |  |
|  | Раздел 2 МДК 03.02 Ремонт автомобилей | 64 | 64 | 40 |  |  |  |
|  | УП. 03 Учебная практика | 72 |  |  | 72 |  |  |
|  | ПП. 03 Производственная практика, часов | 216 |  |  | 216 |  |
|  | Всего: | 388 | 134 | 68 | 72 | 216 | 12 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03.

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Проведение ремонта различных типов автомобилей | 36 |
| МДК. 3. 1 Слесарное дело и технические измерения | 36 |
| Тема 1.1 Технические измерения | Содержание | 4 |
|  | Содержание предмета и его назначение в подготовке специалистов. Виды технических измерений. Оборудование и технология проведения технических измерений |  |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | Измерение размеров детали |  |
| Тема 1.2 Разметка, резка металла | Содержание | 4 |
|  | Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию, чертежам. Понятие о резке металлов. Приёмы резки различных заготовок |  |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | Разметка и резка заготовки |  |
| Тема 1.3 Рубка, правка и гибка металла | Содержание | 4 |
|  | Рубка, правка и гибка металла. Инструменты и оборудование. Разновидности процессов правки |  |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | Гибказаготовки |  |
| Тема 1.4 Опиливание. Шабрение | Содержание | 4 |
|  | Понятие об опиливании. Приемы и правила опиливания. Механизация опиловочных работ. Шабрение различных плоскостей. Инструменты и приспособления. Контроль точности шабрения |  |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | Зачистка заусенцев и кромок деталей |  |
| Тема 1.5 Притирка. Доводка | Содержание | 4 |
|  | Притирка и доводка. Их назначение и применение. Притиры и абразивные материалы. Механизация притирки. Полировка |  |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | Притирка поверхностей деталей |  |
| Тема 1.6 Слесарная обработка отверстий. Нарезание резьбы | Содержание | 4 |
|  | Виды слесарной обработки отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые при обработке отверстий. Сверление и рассверливание. Зенкование, зенкерование, развертывание. Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначения резьбы. Подбор свёрл. Метчики и плашки |  |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | Нарезание резьбы |  |
| Тема 1.7 Клепка | Содержание | 4 |
|  | Понятие о клёпке. Виды заклёпок. Виды соединений. Приспособления и инструменты. Ручная и механическая клёпка |  |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | Соединение заготовок методом ручной клёпки |  |
| Тема 1.8 Паяние. Лужение | Содержание | 4 |
|  | Понятие о паянии и лужении. Припои, флюсы. Паяльник и паяльные лампы. Паяние мягкими и твердыми припоями. Приёмы лужения |  |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | Пайка проводов и разъемов |  |
| Тема 1.9 Механическая обработка с использованием станочного оборудования | Содержание | 4 |
|  | Виды металлорежущего оборудования. Маркировка станков. Уровни автоматизации |  |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | Определение оборудования для изготовления детали |  |
| МДК 03.02. Ремонт автомобилей | 64 |
| Тема 1.1 Ремонт автомобильных двигателей | Содержание | 14 |
|  | 1. Техника безопасности. Организация и технология ремонта двигателей |  |
|  | 2. Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и сборки его механизмов и систем, замена его отдельных деталей |  |
|  | 3. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами |  |
|  | 4. Технологии ремонта деталей механизмов и систем двигателя |  |
|  | 5. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта. |  |
|  | Практические занятия | 10 |
|  | 1.Разборка, дефектовка и сборка узлов кривошипно-шатунного механизма. |  |
|  | 2. Выполнение работ по ремонту газораспределительного механизма. |  |
|  | 3. Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя. |  |
|  | 4. Ремонт узлов системы питания бензиновых двигателей. |  |
|  | 5. Ремонт узлов системы питания дизельных двигателей |  |
| Тема 1.2 Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей | Содержание | 12 |
|  | 1. Технология монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена. |  |
|  | 2. Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем. |  |
|  | 3. Технологии ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. |  |
|  | 4.Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем |  |
|  | Практические занятия | 8 |
|  | 1. Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования. |  |
|  | 2. Снятие и установка датчиков и реле. |  |
|  | 3. Ремонт электрических цепей. |  |
|  | 4. Выполнение работ по ремонту приборов освещения |  |
| Тема 1.3 Ремонт автомобильных трансмиссий | Содержание | 16 |
|  | 1. Технология монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. |  |
|  | 2. Проведение технических измерений деталей узлов трансмиссий. |  |
|  | 3. Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий. |  |
|  | 4. Технология ремонта автоматических коробок передач. |  |
|  | 5. Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий после ремонта |  |
|  | Практические занятия | 10 |
|  | 1.Снятие и установка деталей механизмов трансмиссий. |  |
|  | 2. Дефектовка деталей трансмиссий. |  |
|  | 3. Выполнение работ по ремонту узлов трансмиссии. |  |
|  | 4. Ремонт привода сцепления. |  |
|  | 5. Выполнение работ по ремонту узлов автоматической трансмиссии |  |
| Тема 1.4 Ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей | Содержание | 10 |
|  | 1. Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. |  |
|  | 2. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. |  |
|  | 3. Технология ремонта узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. |  |
|  | 4. Технология ремонта автомобильных колес и шин. |  |
|  | 5. Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей |  |
|  | Практические занятия | 14 |
|  | 1.Разборка и сборка рулевого привода. |  |
|  | 2. Разборка и сборка рулевого механизма. |  |
|  | 3.Выполнение работ по ремонту тормозной системы. |  |
|  | 4. Ремонт привода тормозной системы. |  |
|  | 5. Ремонт узлов пневматической тормозной системы. |  |
|  | 6. Дефектовка и ремонт автомобильных шин. |  |
|  | 7. Регулировка углов установки колес. |  |
| Тема 1.5 Ремонт и окраска автомобильных кузовов | Содержание | 10 |
|  | 1. Технология монтажа и замены элементов кузова, кабины, платформы. |  |
|  | 2.Проведение технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования. |  |
|  | 3.Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля. |  |
|  | 4. Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. |  |
|  | 5. Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин. |  |
|  | Практические занятия | 8 |
|  | 1. Измерение зазоров элементов кузова. |  |
|  | 2.Подбор цвета лакокрасочного покрытия. |  |
|  | 3. Выполнение работ по окраске элементов кузова автомобиля. |  |
|  | 4. Проверка качества ремонта элементов кузова автомобиля. |  |
|  | Самостоятельная работа | 12 |
| Учебная практика УП.03 Виды работ: Выполнение метрологической поверки средств измерения. Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для слесарных работ. Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем двигателя. Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов трансмиссии. Ремонт электрооборудования и электронных систем. Ремонт ходовой части и механизмов управления. Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей в соответствии с технологической документацией. Ремонт, окраска кузова и его деталей. | 72 |
| Производственная практика ПП.03 Виды работ: Составление заявок на запасные части и материалы. Ремонт деталей слесарными методами. Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей. Текущий ремонт узлов и элементов электрооборудования. Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии. Текущий ремонт ходовой части автомобиля. Текущий ремонт механизмов управления и тормозной системы. Текущий ремонт элементов и систем дополнительного оборудования. Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомобиля. Окраска деталей кузова автомобиля. | 216 |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего | 388 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный

оборудованием:

- рабочее место преподавателя,

- рабочие места обучающихся,

- комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»;

- тематические стенды,

- узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудованием, трансмиссии, рулевое управление, тормозная система,

-  основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта автомобилей.

и техническими средствами обучения:

- мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения).

Лаборатории: «Ремонт двигателей»; «Ремонт трансмиссий, ходовой части и механизмов управления», оснащенные оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.1 данной программы.

Мастерские: «Ремонт электрооборудования», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Слесарно-механическая», оснащенные оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.2 данной программы.

Оснащенные базы практики- в соответствии с п. 6.1.2.3 данной программы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Основные источники (печатные):

1. Виноградов, В.М.  Технологические процессы ремонта автомобилей/ В.М. Виноградов. - М: Издательский центр «Академия»,

Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ Л.И. Епифанов. — М: Форум, ИНФРА-М, . — 352 с.;

3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО/ В. И. Карагодин. – М: ОИЦ «Академия»,  – 495с.;

4. Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). НПО/ А.С. Кузнецов. — М: ИЦ Академия,. —304 с.;

5. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей/ В.В. Петросов. - М: ИЦ «Академия», . - 224с.

6. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела/ Б.С. Покровский. -  М.: ИЦ «Академия»,  -320с.

7.Пузанков, А. Г.  Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник для СПО/ А. Г.  Пузанков. - М: ИЦ «Академия»,. -640с.;

8. Селифонов, В.В.  Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ В.В. Селифонов, М.К. Бирюков. - М: ИЦ «Академия», .

9. Слон, Ю.М. Автомеханик. СПО. - М: Феникс,

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

http://instrukciy.narod.ru

http://www.elektronik-chel.ru

http://www.skyflex.air.ru

http://www.turner.narod.ru

http://www.adonata.ru

http://www.modern-machines.com

http://www.twirpx.com

http://www.knuth.de

http://www.fi-com.ru

http://www.bibliotekar.ru

http://www.kovka-stanki.ru

http://www.ru.wikipedia.org

http://www.aspar.com.ua

http://www.weldzone.info

3.2.3. Дополнительные источники:

- Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов. Окраска/В.Г. Дронкин. - М:

Издательский центр «Академия»,

- Кузнецов А.С. Ремонт двигателя внутреннего сгорания/А.С. Кузнецов. - М: Издательский центр «Академия»,  - 64с.

- Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев. – М.: КАТ №9,

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей | Знания: Технологические процессы разборки-сборки двигателя, его узлов, механизмов и систем. Технологические требования к контролю деталей и систем | Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий (70% правильных ответов) |
|  | Снятие, установка и замена узлов и механизмов автомобильного двигателя в соответствии с техническим заданием. Проведение замеров деталей и параметров двигателя. Разбирать, собирать узлы двигателя и устранять неисправности. Ремонтировать системы, механизмов и деталей двигателя, в том числе осуществлять замену неисправных узлов и деталей. Регулировка механизмов двигателя и систем в соответствии с технологической документацией. | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) |
| ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей | Знания: Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем. Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем | Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий (70% правильных ответов) |
|  | Снятие, установка и замена узлов и элементов электрических и электронных систем Разборка и сборка основных узлов электрооборудования. Определение неисправностей и объем работ по их устранению. Определение способов и средств ремонта. Устранение выявленных неисправностей. Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем. | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) |
| ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий | Знания: Технологические процессы разборки-сборки автомобильных трансмиссий. Определение способов и средств ремонта. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий. Технические условия на регулировку и испытания автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии | Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий (70% правильных ответов) |
|  | Умения: Снятие, установка и замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. Проведение замеров износов деталей трансмиссий. Разбирать и собирать механизмы и узлы трансмиссий в ходе ремонта. Определение неисправности и объема работ по их устранению. Регулировка механизмов трансмиссий в соответствии с технологической документацией | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) |
| ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей | Знания: Технологические процессы снятия и установки разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технологические требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и параметрам систем управления автомобиля и ходовой части. Способы ремонта и восстановления узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов. Технология выполнения регулировок узлов ходовой части и контроль технического состояния систем управления автомобилей | Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий (70% правильных ответов) |
|  | Умения: Снятие, установка и замена узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Проведение технических измерений. Ремонт узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, с заменой изношенных деталей и узлов. Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) |
| ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов | Знания: Технологические процессы разборки-сборки кузова, кабины, платформы. Способы ремонта и восстановления кузова и его деталей. Технологические процессы окраски кузова автомобиля. Требования к контролю лакокрасочного покрытия. | Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий (70% правильных ответов) |
|  | Умения: Снятие, установка и замена элементов кузова, кабины, платформы. Восстановление деталей, узлов и элементов кузова автомобиля. Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. Замена деталей. Контроль качества ремонта кузова. Использовать оборудование для окраски кузова автомобиля. Проверять качество лакокрасочного покрытия. | Практическая работа (Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ) |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен квалификационный |
| ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по профессии для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | -грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | - эффективность использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту; |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке. |  |

Приложение II.1

к ПООП по профессии 23.01.17

Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. Электротехника

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. Электротехника»

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. - ОК 07, ОК 09 – ОК 10 ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.2. | -измерять параметры электрических цепей автомобилей; -пользоваться измерительными приборами. | -устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования автомобилей; -устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем; -меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем учебной дисциплины | 40 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 14 |
| лабораторные занятия | 6 |
| практические занятия | 16 |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Электробезопасность | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Действие электрического тока на организм, основные причины поражения электрическим током, назначение и роль защитного заземления |  | ПК 1.2 ОК 07, |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | «Выбор способов заземления и зануления электроустановок» |  |  |
| Тема 2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.2 ПК 2.2 ОК 01 |
|  | Условные обозначения, применяемые в электрических схемах; определения электрической цепи, участков и элементов цепи, ЭДС, напряжения, электрического сопротивления, проводимости. Силы электрического тока, направления, единицы измерения. Закон Ома для участка и полной цепи, формулы, формулировки. Законы Кирхгофа |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. Решение задач с использованием законов Ома | 2 |  |
|  | 2. Решение задач с использованием закона Кирхгофа | 2 |  |
| Тема 3. Магнитное поле | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.2 ОК 01- 07,09-10 |
|  | Магнитные материалы. Применение ферромагнитных материалов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Использование закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах |  |  |
| Тема 4. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления переменных ЭДС, напряжения и тока. Закон Ома для этих цепей. Резонанс напряжений. Разветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1. «Исследование характеристик последовательного соединения активного сопротивления, емкости и индуктивности» |  |  |
|  | 2. «Исследование характеристик параллельного соединения катушки индуктивности и конденсатора» |  |  |
| Тема 5. Электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01- 07, 09-10 |
|  | Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности электроизмерительных приборов. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения вольтметров и амперметров. Измерение электрического сопротивления постоянному току. Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Решение задач «Определение точности измерительных приборов» на основе теории определения точности измерительных приборов | 2 |  |
| Тема 6. Электротехнические устройства | Содержание учебного материала | 12 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 07, |
|  | 1.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая схема однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Трансформаторы сварочные, измерительные, автотрансформаторы |  |  |
|  | 2.Устройство и принцип действия машин постоянного тока, машин переменного тока |  |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  |  |
|  | 1. «Испытание электродвигателя постоянного тока с параллельным возбуждением» (лабораторная работа) | 2 |  |
|  | 2. «Решение задач по теме: «Трансформаторы» (практическое занятие) | 2 |  |
|  | 3. «Решение задач по теме: «Машины переменного тока» (практическое занятие) | 2 |  |
|  | 4. «Решение задач по теме: «Машины постоянного тока» (практическое занятие) | 2 |  |
|  | 5. «Решение задач по теме: «Основы электропривода» (практическое занятие) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |  |
| Всего |  | 40 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехника», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- рабочее место преподавателя,

- комплект плакатов «Общая электротехника»,

- модели электрических машин,

- персональные компьютеры,

- программный комплекс ELECTRONICSWORKBENCHV.5.OC,

- телевизор,

- учебные фильмы на DVD носителе,

- DVD-проигрыватель,

- проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1.Бутырин, П.А. Электротехника: учебник/ П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов.  – М.: Издательский центр Академия г.,

2. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е. А. Лоторейчук. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М,

3. Немцов, М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова,  – М.: Издательство Академия,

4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике: учебное пособие/ В.И. Полещук – М.: Издательство Академия,

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html

2.http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/

3.http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html

Интернет-ресурсы:

1.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf

2.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf

3.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf

3.2.3. Дополнительные источники

Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие /И. С. Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| знать: - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; - компоненты автомобильных электронных устройств; - методы электрических измерений; - устройства и принципы действия электрических машин | Демонстрировать знания основных методов расчета и измерения параметров электрических, магнитных и электронных цепей; - номенклатуру компонентов автомобильных электронных устройств; - методов электрических измерений; - устройства и принципов действия электрических машин | Тестирование |
| уметь: - пользоваться электроизмерительными приборами; - производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; - производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем | Производить измерения с целью проверки состояния электронных и электрических элементов автомобиля с применением электроизмерительных приборов; Осуществлять подбор элементов электрических и электронных схем в соответствии с заданными параметрами. | Экспертная оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических и лабораторных работ, тестирования и итогового зачёта |

Приложение II.2

к ПООП по профессии 23.01.17

Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. Охрана труда

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………….

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………..……………………………………

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       ОП.02. Охрана труда

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 2.1- ПК 2.5, ПК 3.1- ПК 3.5, ОК 01- ОК 07, ОК 09 – ОК 10 | -применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов; -соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. | -воздействие негативных факторов на человека; -правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; -меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами; -правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; -экологические нормы и правила организации труда на предприятиях. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. Охрана труда

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 36 |
| Объем учебной дисциплины | 36 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 15 |
| лабораторные занятия | – |
| практические занятия | 18 |
| Промежуточная аттестация | 1 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Опасные и вредные производственные факторы | 10 |  |
| Тема 1.1. Воздействие негативных факторов на человека | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Воздействие опасных и вредных производственных факторов на автотранспортных предприятиях на организм человека. Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  | ПК 1.1-1.5 ОК 7 ОК |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 2 |  |
| Тема 1.2. Методы и средства защиты от технических систем и технологических процессов | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Механизированные производственные процессы. Средства индивидуальной защиты и личной гигиены. Задачи и средства защиты |  | ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1-3.5 ОК 1 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1.Применение средств коллективной защиты | 2 |  |
|  | 2.Применение средств индивидуальной защиты | 2 |  |
| Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной деятельности | 18 |  |
| Тема 2.1. Безопасные условия труда | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | 1. Основные требования к территориям, производственным, административным и санитарно-бытовым помещениям. Вентиляция. Освещение производственных помещений. Отопление помещений |  | ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1-3.5 ОК 9 |
|  | 2. Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие электрического тока на организм человека. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях. Первичные средства пожаротушения |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1.Определение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (практическое занятие) | 2 |  |
|  | 2. Определение дымности отработавших газов (практическое занятие) | 2 |  |
|  | 3. Определение запылённости воздуха (практическое занятие) | 1 |  |
|  | 4. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током (практическое занятие) | 2 |  |
|  | 5.Применение средств пожаротушения (практическое занятие) | 1 |  |
| Тема 2.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях автомобильного транспорта | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочих местах Обучение работников автомобильно-транспортных предприятий безопасности труда |  | ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1-3.5 ОК 1-7 ОК 9,10 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах | 2 |  |
| Раздел 3. Управление безопасностью труда | 5 |  |
| Тема 3.1. Правовые и нормативные основы охраны труда на предприятии. | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1.Основные положения законодательства об охране труда на предприятии. Основополагающие документы по охране труда |  | ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1-3.5 ОК 9 |
|  | 2.Система стандартов безопасности труда. Комплекс мер по охране труда |  |  |
| Тема 3.2. Организационные основы охраны труда на предприятии | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Организация работы по охране труда на предприятии. Служба охраны труда. Разработка мероприятий по охране труда на предприятии. Надзор и контроль за охраной труда на предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда. Организация обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда работников предприятия. Виды инструктажа |  | ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1-3.5 ОК 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |
|  | Инструктаж слесаря по ремонту автомобиля | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
| Промежуточная аттестация | 1 |  |
| Всего: | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием:

- рабочее место для преподавателя,

- рабочие места по количеству обучающихся,

- макеты (средства индивидуальной защиты),

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»,

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. Кланица, B.C. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие / B.C. Кланица. — М.: Академия,

2. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие / И.С. Туревский. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,

3. Графкина, М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебное пособие/ М.В. Графкина. — М.: Академия,

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php

2. http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm

3.2.3. Дополнительные источники

# Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих автотранспортных предприятий: ТОИ Р-200-01-95 – ТОИ Р-200-23-95. Утвержден Приказом Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ от 27 февраля 1996 года № 16. — СПб: Деан,

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| знать: -воздействие негативных факторов на человека; -правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; -меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами; -правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; -экологические нормы и правила организации труда на предприятиях. | Демонстрировать знание основных факторов вредных воздействий на организм человека, требований охраны труда, правил безопасной профессиональной деятельности, экологических нормативов | Тестирование |
| уметь: -применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов; -соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. | Применение методов и средств защиты от опасных воздействий | Экспертная оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических заданий |

Приложение II.3

к ПООП по профессии 23.01.17

Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03. Материаловедение»

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. Материаловедение»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1-10 ПК 2.1 ПК 3.1 - 3.5 | - использовать материалы в профессиональной деятельности; - определять основные свойства материалов по маркам; - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. | - основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов; - физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; - области применения материалов; - характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; - требования к состоянию лакокрасочных покрытий. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем учебной дисциплины | 32 |
| Самостоятельная работа |  |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 14 |
| лабораторные занятия | 4 |
| практические занятия: | 12 |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Металлы и сплавы |  | 26 |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства металлов | Содержание учебного материала: | 10 |  |
|  | 1. Понятие о металлах и сплавах. Кристаллические решетки металлов. Аллотропические превращения металлов | 4 | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.1. – ПК 3.3 |
|  | 2. Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. Основы теории сплавов |  | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.1; ПК 3.3 – ПК 3.5 |
|  | Лабораторные работы: | 4 |  |
|  | 1. Изучение микроструктуры металлов и сплавов | 2 | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.1; ПК 3.3 – 3.5 |
|  | 2. Определение твердости, пластичности, ударной вязкости металлов | 2 | ОК 01. – ОК 10. |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 3. Построение диаграммы состояния сплавов первого рода | 2 | ОК 01. – ОК 10. |
| Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы | Содержание учебного материала: | 12 |  |
|  | 1. Технология термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск, старение | 6 | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.1 |
|  | 2. Классификация сталей. Углеродистые стали. Легированные стали, их свойства. Инструментальные стали. Маркировка сталей |  | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.3; ПК 3.4 |
|  | 3. Классификация чугунов. Структура и свойства чугунов. Белые, серые, ковкие, высокопрочные, легированные, антифрикционные чугуны |  | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.1 |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  | 1. Анализ диаграммы «железо - углерод» | 2 | ОК 01. – ОК 10. |
|  | 2. Сравнение свойств стали до и после закалки | 2 | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.3 – ПК 3.4 |
|  | 3.Определение состава легированных сталей и чугуна | 2 | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.3 – ПК 3.5 |
| Тема 1.3. Цветные металлы и сплавы | Содержание учебного материала: | 4 |  |
|  | 1. Сплавы на основе меди, алюминия, титана: свойства, применение | 2 | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.1 |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1. Изучение состава сплавов цветных металлов | 2 | ОК 01. – ОК 10. |
| Раздел 2. Неметаллические материалы |  | 4 |  |
| Тема 2.1 Полимерные материалы | Содержание учебного материала: | 2 |  |
|  | 1. Состав и строение полимеров. Пластические массы | 2 | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.1; ПК 3.5 |
|  | 2. Резины. Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы |  | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.5 |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1. Технологические свойства пластических масс | 2 | ОК 01. – ОК 10. ПК 3.5 |
|  | 2.Определение качества бензина | 2 | ОК 01. – ОК 10. ПК 2.1 |
| Промежуточная аттестация | 2 |  |
| Всего: |  | 32 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Материаловедение», оснащенный

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;

- объемные модели металлической кристаллической решетки;

- стенд диаграммы железо-цементит;

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов;

- твердомеры;

- микроскопы металлографические

и техническими средствами обучения:

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. Солнцев, Ю.П.  Материаловедение: учебник для вузов/ Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. – 288 с.

2. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов: учебник/ Г.П. Фетисов. – М.: Инфра - М, 2014. – 624с.

3.Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное                 пособие. Лабораторный практикум/ В.А. Стуканов – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. – 208 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

https://ru/wiripedia.org/wiki/

Электронный учебник: techliter.ru/load/uchebnirki_posobya_lekcii/materialovedenie/43

3.2.3. Дополнительные источники

- Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ Н. Б. Кириченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с.

- Черепахин, А.А.  Материаловедение: учебное пособие/ А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. – М.: Издательство Кнорус, 2016г. – 240 с.

- Электронные учебники: For-students/ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| знать: - основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов; - физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; - области применения материалов; - марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности конструкции; - характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; - оборудование и материалы для ремонта кузова; - требования к состоянию лакокрасочных покрытий. |  | Оценка результатов тестирования |
| уметь: - использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности; - определять основные свойства материалов по маркам; - выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения | Использование эксплуатационных материалов в соответствии с поставленной задачей, и основными свойствами. | Экспертная оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите лабораторных и практических занятий |

Приложение II.4

к ПООП по профессии 23.01.17

Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей

примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04. Безопасность жизнедеятельности»

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………..

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………..

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………....

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………...….

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. Безопасность жизнедеятельности

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 06, ОК 07, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 | - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; - применять первичные средства пожаротушения; - оказывать первую помощь пострадавшим | - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Объем учебной дисциплины | 36 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 13 |
| практические занятия | 22 |
| самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация | 1 |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях | 10 |  |
| Тема 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Содержание | 1 | ОК 06, ОК 07, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |
| Тема 2. Гражданская оборона | Содержание | 4 | ОК 06, ОК 07, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и защита от него. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического поражения |  |  |
|  | Практическая работа «Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза» | 1 | ОК 07, ПК 1.1, |
|  | Практическая работа «Эвакуация из здания» | 1 | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Практическая работа «Отработка действий в условиях радиационного, химического и биологического заражения» | 1 | ОК 06, ОК 07, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
| Тема 3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях | Содержание | 5 | ОК 07, ПК 1.1 |
|  | Стихийные бедствия. Действия во время стихийных бедствий. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах» |  |  |
|  | Практическая работа «Использование первичных средств пожаротушения» | 2 | ОК 07, ПК 1.1, ПК 2.1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел II. Основы военной службы | 25 |  |
| Тема 1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе | Содержание | 3 | ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным составом. Порядок прохождения военной службы |  |  |
|  | Практическая работа «Определение воинских званий и знаков различия» | 1 | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Практическая работа «Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным составом» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации | Содержание | 5 | ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Военная присяга. Боевое Знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина Караульная служба. Обязанности и действия часового. |  |  |
|  | Практическая работа Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих | 2 |  |
|  | Практическая работа Военная присяга. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 3. Строевая подготовка | Содержание | 6 | ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. |  |  |
|  | Практическая работа «Освоение методик проведения строевой подготовки» | 4 | ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 4. Огневая подготовка | Содержание | 5 |  |
|  | Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата |  | ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1 |
|  | Практическая работа «Выполнение разборки и сборки автомата» | 2 | ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Практическая работа «Безопасность при проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб» | 2 |  |
| Тема 5. Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь | Содержание | 6 | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
|  | Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного сдавливания. Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление. Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. Отравления. Клиническая смерть. |  |  |
|  | Практическая работа «Оказание первой медицинской помощи. Проведение мероприятий: остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших» | 4 | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 |
| Промежуточная аттестация | 1 |  |
|  | Всего: | 36 |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности;

- раздаточный материал по гражданской обороне;

- кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине;

- плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине;

- карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине;

- тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»;

- контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний;

- нормативно-правовые источники;

- макет автомата Калашникова;

- противогазы;

- винтовки пневматические

и техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

- экран

–   мультимедиа проектор

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

    - Печатные издания

Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд., стер. – М.:  КРОКУС, 2016. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование).

    - Электронные издания

- Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование).

    - Дополнительные источники

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный Закон «Об обороне»;

- Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»;

- Федеральный Закон «О гражданской обороне»;

- Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

- Федеральный Закон «О пожарной безопасности»;

- Федеральный Закон «О противодействии терроризму»;

- Федеральный Закон «О безопасности»;

- Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения».

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; Применять первичные средства пожаротушения; Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной жизни; Оказывать первую помощь пострадавшим | Владение способами организации и проведения мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; Умение предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; Использование средства индивидуальной и коллективной защиты; Владение первичными средства пожаротушения; Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; Владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; Оказание первой помощи пострадавшим | Оценка результатов выполнения практической работы Оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| Знания: Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; Основы военной службы и обороны государства; Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Способы защиты населения от оружия массового поражения; Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО; Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим | Перечисление принципов обеспечения устойчивости объектов экономики; Перечисление опасностей, встречающихся в профессиональной деятельности; Перечисление воинских званий и знаков различия; Представление о боевых традициях Вооруженных Сил России и символах воинской чести; Перечисление задач, стоящих перед Гражданской обороной России; Перечисление основных мероприятий ГО; Перечисление основных способов защиты; Перечисление нормативно-правовых актов РФ по вопросам пожарной безопасности; Перечисление обязанностей и действий при пожаре; Перечисление законов и других нормативно-правовых актов РФ по вопросам организации и порядку призыва граждан на военную службу; Представление об основных видах вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений; Представление об области применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; Представление о порядке наложения повязок и этапах оказания первой помощи | Тестирование Оценка результатов выполнения практической работы |

Приложение II.5

к ПООП по профессии 23.01.17

Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей

примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05. Физическая культура»

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………….….

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………….....

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………………………………

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. Физическая культура

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 08 | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объём в часах |
| --- | --- |
| Объем учебной дисциплины | 40 |
| Самостоятельная работа | - |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | - |
| Практические занятия | 40 |
| Промежуточная аттестация |  |

  - тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной деятельности | Содержание | 7 |  |
|  | 1. | Практическое занятие Обсуждение взаимосвязи физической культуры и получаемой профессии | 1 | ОК 08. |
|  | 2. | Практическая работа Физические упражнения, направленные на развитие и совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности | 2 |  |
|  | 3. | Практическая работа Совершенствование психофизиологических функций организма необходимых для успешного освоения профессии. Применение приемов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки утомляемости при выполнении физических упражнений | 2 |  |
|  | 4. | Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении работ на высоте и узкой опоре» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.2. Основы здорового образа жизни | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Практическое занятие Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического здоровья средствами физической культуры. Комплекс упражнений для снятия психоэмоционального напряжения. | 2 | ОК 08. |
|  | 2. | Практическая работа «Упражнения на развитие выносливости» | 2 |  |
|  | 3. | Практическая работа «Воспитание устойчивости организма к воздействиям неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей | Содержание учебного материала | 25 |  |
|  | 1. | Практическое занятие Применение общих и профессиональных компетенций для достижения жизненных и профессиональных целей. Упражнения, способствующие развитию группы мышц участвующих в выполнении профессиональных навыков. | 1 | ОК 08. |
|  | 2. | Практическая работа «Кросс по пересеченной местности». | 1 | ОК 08. |
|  | 3. | Практическая работа «Бег на 150 м в заданное время». Промежуточная аттестация | 2 |  |
|  | 4. | Практическая работа «Прыжки в длину способом «согнув ноги»». | 1 |  |
|  | 5. | Практическая работа «Метание гранаты в цель». | 1 |  |
|  | 6. | Практическая работа «Метание гранаты на дальность». | 1 |  |
|  | 7. | Практическая работа «Челночный бег 3х10». | 1 |  |
|  | 8. | Практическая работа «Прыжки на различные отрезки длинны». | 1 |  |
|  | 9. | Практическая работа «Выполнение максимального количества элементарных движений». | 1 |  |
|  | 10. | Практическая работа «Опорные прыжки через гимнастического козла и коня». | 2 |  |
|  | 11. | Практическая работа «Упражнения на снарядах». Промежуточная аттестация | 1 |  |
|  | 12. | Практическая работа «Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время». | 1 |  |
|  | 13. | Практическая работа «Ходьба по гимнастическому бревну». | 1 |  |
|  | 14. | Практическая работа «Упражнения с гантелями». | 1 |  |
|  | 15. | Практическая работа «Упражнения на гимнастической скамейке». | 1 |  |
|  | 16. | Практическая работа «Акробатические упражнения». | 1 |  |
|  | 17. | Практическая работа «Упражнения в балансировании». | 1 |  |
|  | 18. | Практическая работа «Упражнения на гимнастической стенке». | 1 |  |
|  | 19. | Практическая работа «Преодоление полосы препятствий». | 1 |  |
|  | 20. | Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие быстроты движений». | 1 |  |
|  | 21. | Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции». | 1 |  |
|  | 22. | Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие частоты движений». | 1 |  |
|  | 23. | Практическая работа «Броски мяча в корзину с различных расстояний». | 1 |  |
| Всего: | 40 |  |

# УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

    - Печатные издания

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

    - Электронные издания

Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 2016 – 256 с. (Среднее профессиональное образование) /

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | выполнение упражнений, способствующих развитию группы мышц, участвующих в трудовой деятельности; сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры; поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | Оценка результатов выполнения практических заданий |
| Знания: Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения | перечисление физических упражнений, направленных на развитие и совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных навыков; перечисление критериев здоровья человека; характеристика неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда; перечисление форм и методов совершенствования психофизиологических функций организма необходимых для успешного освоения профессии; представление о взаимосвязи физической культуры и получаемой профессии; представление о профессиональных заболеваниях; представление о медико-гигиенических средствах восстановления организма | Тестирование |

# Footnotes

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Промежуточная аттестация по модулям выделена в учебном плане на каждый модуль предусмотрено 12 часов на экзамен по МДК и экзамен квалификационный по модулю.

Промежуточная аттестация по модулям выделена в учебном плане на каждый модуль предусмотрено 12 часов на экзамен по МДК и экзамен квалификационный по модулю.

Промежуточная аттестация по модулям выделена в учебном плане на каждый модуль предусмотрено 12 часов на экзамен по МДК и экзамен квалификационный по модулю.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Промежуточная аттестация проводится в рамках практических занятий (выполнение норм)